- Beton çalışanları, şantiye içerisinde daima baret giyecektir.

- Yüksekte çalışırken İşin doğası gereği toplu koruma önlemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılacaktır.

- Beton dökümünden önce, servis yolu, korkuluk ve çalışma platformu gibi beton esnasında üzerinde dolaşılacak yelerin sağlamlığı çalışmaya başlamadan önce kontrol edilecektir.

- Beton dökümünden önce, kalıp dikmelerinin ve takviyelerinin yeterliliği yetkili beton formeni tarafından kontrol edilecektir.

- Vinçle beton dökülürken beton kovası uygun bir yere ulaşmadan kimse dokunmayacak, operatöre yalnız bir kişi işaret verecektir.

- Beton perdeye dökülüyor ve perde dar ya da 3 m.' den daha yüksek ise, beton hunisi kullanılacaktır.

- Beton dökümü sonunda, beton ertesi günde devam edecekse, mesai sonunda kova mutlaka temizlenecektir. Betona başlarken kova iyice yıkanacak ve ilk beton kova ıslakken doldurulacaktır. Beton kovaları, belli periyodlarla atölyeye tamire gönderilecektir.

- Çalışanlar, sıkıştırma yapılırken sıkıştırma işini yapan çalışanlar sağlam zemin üzerinde duracak genellikle emniyet kemeri kancasını sağlam bir yere takacaktır.

- Beton kovasına, binilmesine izin verilmeyecektir. Ancak, işin doğası gereği kovaya binilmesi gerekiyorsa emniyet kemer tutma halatının kancasını, vinç kancasına takmadan binilmeyecektir. Bu işlerde çalışan çalışanlar belli periyodlarla tansiyonları kontrol edilecektir.

- Vibratörler sadece fiziki görünüşü uygun olan çalışanlar tarafından kullanılacaktır.

- Vibratör düşey doğrultuda kullanılacaktır. Yayma işlemi, vibratörle yapılmayacaktır.

- Vibratör cihazında titreşimin kullanan çalışana geçmemesi için her türlü pratik önlemler alınacaktır.  (Vibratörün tutma yerlerinin lastikle veya süngerle kaplanması gibi)

- Vibratörlerin elektrik besleme kablosu toprak hatlı olacak, bağlantılar en iyi şekilde izole edilecek ve kullanılmadığı zamanlarda elektrik akımı kesilecektir.

- Havalı vibratörün hortum bağlantıları iyice kontrol edilecek ve hortum bağlanmadan önce hava musluğu kapatılacaktır. Vibratörler sadece beton sıkıştırmak için kullanılacaktır.

- Elektrikli vibratörün bağlantıları yetkili elektrikçi tarafından yapılacak ve çalışma sırasında elektrik kablosunun emniyetine dikkat edilecektir. Vibratörler sadece beton sıkıştırmak için kullanılacaktır.

- Elektrikli vibratörün çalışma yönü betondan önce kontrol edilecektir.

- Örümcekle yapılan beton dökümlerinde, örümcek döşemeye iyice tespit edilecektir.

- Beton pompası borularının kelepçeleri, beton döküm öncesi ve döküm esnasında kontrol edilecektir. Özellikle sabit beton pompasının boruları sık sık kontrol edilecektir. (Zamanla boru ağızları aşınır ve beton boru içinde hareket ederken ek yerlerinden su sızar, bu betonun akışkanlığının azalmasına dolayısıyla, boruların sık sık tıkanmasına neden olur.)

- Sabit pompada mümkün olduğu kadar az dirsek kullanılacaktır. Çok aşınan borular mutlaka değiştirilecektir.

- Beton pompasının bir yerden bir yere gidişi sırasında borular toplanacak, araçtaki orijinal konumunda olacaktır. (Aksi durumda aracın devrilme olasılığı yüksektir.)

- Beton dökümü esnasında plastik çizme giyilecektir.

- Mikserle beton dökülürken, beton aracını kalıptan veya şevden emniyetli bir mesafede tutmak için takoz kullanılacaktır.

- Betonda kullanılan tüm aletler, vibratör, mastar, kürek, el arabası, kova vs. iş bitiminde mutlaka temizlenecektir.

- Kolon ve perde dökülürken emniyet kemerinin tutma halatının kancası sağlam bir yere takılacaktır.

- Döşeme betonunun dökümü sırasında dış kenar boşluklarında düşmeye karşı korkulukları yapılmış olacaktır.

Sevk ve idaresinden sorumlu olduğum personeli bu talimata uygun çalıştıracağımı, aksi halde meydana gelebilecek kazaların sonuçlarından sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Tebliğ eden:							            Tebliği alan:

İş Güvenliği Uzmanı 							Alt İşveren Yetkilisinin

Adı Soyadı:		     						Adı Soyadı:		   Tarih: 		              						Tarih:                                                                                                   İmza:		                						İmza: