- Her türlü elektrik bakım, onarım, ekleme ve değiştirmeleri elektrik işlerinden sorumlu ve işin sınıfına uygun ehliyetli kimseler tarafından yapılacaktır.

- Makine, tezgah ve el aletlerinde bir arıza veya duraklama olursa, hemen kumanda düğmesi kapatılarak, sorumlu personele haber verilecektir.

- Herhangi bir elektrik arızası ve kesintisinde, sigorta atmalarında durum sorumlu personele bildirilecek, sorumlu personel önce sigorta atma nedenini araştıracak daha sonra sigorta buşonunu değiştirecektir. Buşonlara dışarıdan tel sarılması suretiyle kullanılmayacaktır.

- Kullanılan bütün elektrik kabloları ve donatımı TSE belgeli olacaktır.

- Kullanılmakta olan metal gövdeli, elektrikli seyyar aletleri de dahil olmak üzere bütün makine, tezgah ve cihazlar gövde topraklamasına tabi tutulacaktır.

- Elektrik Yetkili ve Sorumlusu olarak atanacak bir Mühendis, yılda en az bir defa, tesisatı kontrol edecek ve tüm tesisatın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi’ne uygun olduğunu ve çalışmasında bir sakınca bulunmadığını bir raporla tespit edecektir.

- Yapılacak bütün onarım, ekleme ve değişikliklerde her zaman yukarıdaki yönetmelik esaslarına uyulacaktır.

- Elektrik işleri ile görevli ve sorumlu personel takım avadanlıklarını seçerken elektrik işlerine elverişli yalıtımlı türleri ile çalışacaklardır. Ayrıca ellerinde ve ayaklarında TS/EN/CE belgeli uygun koruyucu donanımlar bulunacaktır.

- Trafo merkezleri gibi yüksek voltaj donatımı bulunan yerlere yetkisiz personelin girmesi engellenecektir. Girişe “YÜKSEK VOLTAJ” ve “YETKİLİSİNDEN BAŞKASI GİREMEZ” işaretleri yerleştirilecektir.

- Enerji altında bulunan havai hatlarda, tellerle dolu olan güç araçları yerlerinde ve trafo merkezlerinde çalışma yapılacaksa; elektrik işlerinde tehlikeleri seçip tanıyabilecek, eğitim almış 2 personel görevlendirilecektir.

- Elektrik dağıtım panolarının önünde 2 kişinin rahatça durabileceği genişlikte tahta ızgara veya kauçuk paspas bulunacaktır.

- Elektrik tesisatında, iletkenlerde, seyyar tesisatta dışarıda hiçbir ek bulunmayacak, kırık, çatlak veya izolesi bozulmuş kısımlar derhal yenileri ile değiştirilecektir.

- Her türlü bakım ve onarım, ek ve değiştirmelerde akım altında çalışılmayacaktır. İşe başlamadan önce elektrik dağıtım tablosundan enerji kesilecektir. Ayrıca dağıtım tablosu üzerine ve arızalı kısma gerekli uyarıcı levhalar asılacaktır.

- Seyyar elektrik kabloları koruyucu spiraller veya diğer koruyucu malzemeler içine alınacaktır. Kablolar ve her türlü iletkenler, yerlerde sürüklenmeden direkler veya sehpalar üzerine alınacaktır.

- Yol geçişlerinde ya yer altı kabloları ya da yeterli yüksekliklerde direkler kullanılacaktır.

- Bütün elektrik devreleri aşırı yüke karşı korunmuş olacaktır.

- Elektrik araçlarının enerjilendirilmiş kısımları açıkta bulunurken, çalışmanın yapıldığı bölge içinden yayaların geçmemesi için uygun bariyerler veya başka vasıtalarla çevrilecektir.

- Uzatma kordonları ve kabloları kanca yapılmış çiviler ile tutturulmayacak veya çıplak telle asılmış olmayacaktır.

- Topraklama tesisatı bütünüyle senede bir defa kontrol edilerek iletkenlik ölçümleri yapılacak, kontrol raporu düzenlenecektir. Topraklama devreleri düşük dirençli iletkenden yapılmış olacaktır.

- Yer altı kabloları ile yapılan işlerde bir arıza halinde, enerjinin kesilmesinden sonra kapasitif boşalmayı sağlamak için faz uçları kısa devre yapılarak topraklanacaktır.

- Kapasitif boşalma işlemi, çalışmanın yapılacağı yere en yakın mesafede olacaktır.

- Elektrik dağıtım panolarının sürekli olarak kapalı ve kilitli olacak ve anahtarları sorumlu personelde bulunacaktır.

- İzolasyonu bozuk kablolu cihazlarla çalışılmayacaktır.

- Elektrikli el aletleri kullanılmaya başlanmadan önce; cihazın elektrik kablolarının topraklı ve izolasyonunun sağlam olması, kablonun cihaza girişindeki lastik manşonunun mevcut olması, şalterinin hasarlı olmaması, cihazın dış yüzeyinde göze çarpan hasarın bulunmaması gibi durumlar gözle muayene edilecektir.

- Cihazı prizden ayırmak için kablosundan değil, fişinden tutularak çekilecektir.

- Cihazı çalıştırmak ve durdurmak için mutlaka şalter kullanılacaktır.

- Tüm elektrik kabloları kullanımdan önce yetkili elektrikçi tarafından kontrolü yapılacak, sağlam durumda olduğu anlaşılanlara kontrol etiketi asılacak ve periyodik kontrolü yapılacaktır.

- Seyyar çoklu prizli uzatma kablolarının priz gövdeleri yalıtkan malzemeli ve kapaklı olacak, madeni gövde üzerine monte edilmiş seyyar priz kullanılmayacaktır.

- Elektrik kablolarının asılması veya ezilmesi nedeniyle veya keskin objeler, ısı, yağ ve çözücüler nedeniyle hasarlanmasına karşı korunacaktır.

- Elektrik kabloları, yürüme yollarının üzerinde, herhangi bir tehlikeye neden olmayacak şekilde, baş üzerinden yeterince yüksekte asılarak nakledilecektir. (ve seviyeler arasında uzun aralıklar olması veya düşüşler olması durumunda desteklenmelidir) Sadece uygun şekilde bağlanmış uzatma kabloları kullanılacak ve bir uzatmadan fazlası kullanılmayacaktır.

- Nemli ve ıslak mekanlarda kullanılacak elektrikli el lambaları 42 Volt ile çalıştırılacaktır.

- 600 Volt veya azını taşıyan devreler ile yaya yolları arasında en az 3 metre bir dikey aralık bulunacaktır.

- Havai hatlara yakın yapılacak çalışmalar, aşağıdaki şartlardan biri yerine getirilmedikçe yasaklanacaktır:

- Güç kesilecek, hatta enerji gelmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.

- Aracın veya herhangi bir kısmı havai hatlardan aşağıda yazılı asgari mesafeye girmeyecektir:

| Güç hattı sistemi (İtibari kv) | Gerekli olan asgari uzaklık (metre) |
| --- | --- |
| 60 veya daha aşağı | 3 |
| 69 | 3,60 |
| 115 – 161 | 4,50 |
| 230 – 285 | 6,10 |
| 345 | 7,60 |
| 500 | 10,60 |

Sevk ve idaresinden sorumlu olduğum personeli bu talimata uygun çalıştıracağımı, aksi halde meydana gelebilecek kazaların sonuçlarından sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Tebliğ eden:							            Tebliği alan:

İş Güvenliği Uzmanı 							Alt İşveren Yetkilisinin

Adı Soyadı:		     						Adı Soyadı:		   Tarih: 		              						Tarih:                                                                                                   İmza:		                						İmza: