1- AMAÇ:

Bu talimat, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin temini, kazaların en alt düzeye indirilerek can ve mal emniyetinin sağlanmasını, her türlü imalat ve malzemenin hassasiyetle korunmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2- KAPSAM:

İşbu talimat; hizmet akdinin (yazılı veya sözlü) tamamlayıcısıdır. Bu talimat hükümleri Dumankaya İnşaat tarafından yürütülen tüm projeleri kapsar.

3- SORUMLULUK:

İşyerinde görevli tüm personel; bu talimatta belirtilen hususlara emniyet kurallarına, ayrıca kullandığı her türlü makina, tezgah, araç, cihaz, madde ve malzemeyi mutlaka özel kullanma ve çalışma talimatına uygun olarak kullanmaktan, bu talimatta belirtilen hususlara aykırı göreceği durumları amirine arz etmekten sorumludur.
Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde; işin özelliğine göre temin edilmiş olan her türlü makina, teçhizat, işletme malzemeleri ile koruyucu malzemelerin, emniyetli şekilde kullanılmasından bu talimat ve  ilgili diğer özel talimatlar doğrultusunda; yönetiminde personel çalıştıran her kademedeki amir müteselsilen (derece, derece) sorumludur.

4- METOD:

- İşyeri ilan tahtasına veya panosuna işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları okunacak ve bu kurallara uyulacaktır.

- İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere tam olarak uyulacaktır.

- İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından, zaman zaman tarafınızı bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyulacaktır.

- Şahsınıza verilen görevi size tarif edildiği şekilde yapın, kendi işinizden başka bir işe karışmayın, amirinizin verdiği emirlere uyun.

- İşyerinin muhtelif yerlerine, çeşitli maksatlar için asılmış bulunan uyarı (ikaz) levhaları tek tek okunacak ve bu levhalardaki uyarılara eksiksiz uyulacaktır.

- Uyarı (ikaz) levhalarının yerleri ilgili ve sorumluların haberi ve izni olmadan değiştirilmeyecektir.

- İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucuları örneğin; baret (miğfer), emniyet (güvenlik) kemeri, lastik çizme, gözlük v.s.' yi devamlı olarak kullanın. Bu malzemeleri eskitir, kırar veya kaybederseniz amirinize haber vererek ve izin alarak ambardan yenisini alınız. İşinizin gereği ve kendinizin can güvenliği için çok önemli olan bu koruyucuları almadan işbaşı yapmayın.

- Düşme ve kayma tehlikesi olan ve üç metreden daha yüksek kısımlarda çalışırken mutlaka paraşüt tipi emniyet kemerini belinize takın ve halatı sağlam bir yere geçirdikten sonra kancaya takın. Güvenlik kemerinin halatı kısa geldiği taktirde, ambardan kendir halat alın ve bunu güvenlik kemerinin kancasına sıkıca bağladıktan ve ilave kendir halatın diğer ucunu yine sağlam bir yere tutturduktan sonra çalışmaya başlayın.

- Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri kaybetmeyerek iyi ve temiz bir şekilde kullanın, muhafaza edin.

- Beraber çalıştığınız işçi arkadaşlarınızı ve işyerinde çalışan diğer işçileri kazaya uğratmayacak şekilde çalışın. Bu konuda işe yeni giren işçilere yardımcı ve yol gösterici olun.

- İşyerinde çalıştığınız sürece sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıkları gelişigüzel yerlere atmayın ve ortalıkta bulundurmayın. Bu malzeme için ayrılmış işyeri bölümüne bırakın.

- İşyerinde çalıştığınız sürece kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif etmeyin ve araçları bulunmaları gereken yerden başka yerlere bırakmayın.

- Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş yıpranmış veya dayanıklılığı azalmış çatılarda çalışacağınız zaman bu konudaki işyeri sorumlularından çatı merdiveni temin edin ve bunu kullanın ve buralarda tam güvenlik sağlanmadıkça çalışmayın.

- İnşaatlarda betonarme merdiven ve sahanlıkların boşluk taraflarına yapılan korkulukları, esas korkuluklar yapılıncaya kadar sökmeyin. Söz konusu korkuluklara kesinlikle yaslanmayın.

- İnşaatın veya işin yürütümü sırasında yapılan geçitlere sağlam şekilde korkuluk yapın ve bu korkulukları geçit sökülünceye kadar sökmeyin.

- Tavan veya döşemelerdeki çeşitli maksatlar için bırakılan boşluk veya deliklere (Örneğin: Asansör, aydınlık v.s. boşluğu) yaklaşmayın. Açık olan korkulukları veya kapakları blok sorumlularına/iş güvenliği şefine bildirin ve izni olmadan sökmeyin.

- İnşaatın kenarında, boşluk veya delik civarında korkuluk veya kapak yok ise herhangi bir nedenle gezmeyin, bulunmayın, oturmayın ve yatmayın.

- İşyeri sahası içinde hiçbir şekilde yatmayın ve uyumayın.

- İşyerinde çalışma halinde iken arkadaşlarınızla şaka yapmayın.

- Kuvvetli rüzgar alan kısımlarda yetkili ve sorumluların izni ve haberi olmadan çalışmayın.

- İşyeri içinde ve civarında bulunan deniz, havuz, su birikintisi, dere, nehir gibi  yerlere kati surette girmeyin. İşyeri sahası içinde bu gibi yerlerde çalışmanız gerekiyorsa işyeri ilgili ve sorumlularının gerekli güvenlik tedbirlerini almasından sonra sadece işin gereği olarak girin.

- İşyerinden izinsiz ayrılmayın. İşyerinin misafir kabul yeri dışında;  misafir, hemşeri, akraba kabul  etmeyin.

- Meydana gelen en ufak iş kazasını işyeri ilgili ve sorumlularına haber verin.