## Slide 1: HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ Failure Mode and Effects Analysis- FMEA
Firma LOGO

## Slide 2: İçerik
FMEA Çalışmasının Amacı
1
FMEA Çeşitleri
2
FMEA Ekibi
3
FMEA Uygulama ve Önlemler
4

## Slide 3: FMEA Nedir?
En yaygın kullanılan risk değerlendirme metotlarından biridir.
Metodun temelinde; sistemin tamamı veya bölümleri ele alınarak, bunlardaki kısımlar, aletler, komponentlerde ortaya çıkabilecek hatalardan hem bölümlerin hem de tüm sistemin nasıl etkilenebileceği ve çıkabilecek sonuçlar analiz edilir.

## Slide 4: HATALARIN ÖNLENMESİNE DÖNÜK YAKLAŞIMLAR

## Slide 5: FMEA’DA ÖN ŞARTLAR
Öncelikle sistemin ya da prosesin makro ve mikro ayrıştırması yapılmış olmalıdır.
İncelenen sistem veya ekipman karmaşık ve birbiri ile ilintili işlemler içeriyorsa “Kök Neden”lerin belirlenmesi amacıyla Hata Ağacı çıkarılmış olmalıdır.

## Slide 6: FMEA PROSESİ
Fonksiyonların Belirlenmesi
Hata Türlerinin Belirlenmesi
Hata Türlerinin Etkilerinin Belirlenmesi
Şiddetin Saptanması
Olası Sonuçlar İçin Prosedürlerin Uygulanması
Olası Nedenlerin Belirlenmesi
Temel Nedenin Belirlenmesi
Sıklığın Saptanması
Şiddetin Hesaplanması
Özel Niteliklerin Belirlenmesi
Süreç Kontrollerinin Belirlenmesi
Saptanabilirliğin Belirlenmesi
Risk Öncelik Göstergesi (RPN) ve Risk Tahmini
Risk Azaltacak Önlemlerin Alınması

## Slide 7: İYİ PLANLANMIŞ BİR FMEA ANALİZİ
  Her hatanın sebeplerini ve etkilerini belirler,
  Potansiyel hataları tanımlar,
  Olasılık, şiddet ve belirlenebilmeye bağlı olarak hataların önceliğini ortaya koyar,
  Problemlerin takibi ve düzeltici faaliyetlerin uygulanması safhalarında yol gösterici olur.

## Slide 8: FMEA ÇEŞİTLERİ
    Sistem FMEA
    Tasarım FMEA
    Proses FMEA
    Servis FMEA

## Slide 9: Sistem FMEA
AMACI: Sistem ve alt sistemleri analiz ederek, sistemin eksiklerinden doğan sistem fonksiyonları arasındaki potansiyel hata türlerini belirlemeyecektir.
HEDEFİ: Sistemin kalitesini, güvenirliğini ve korunabilirliğini artırmaktır.
SİSTEM FMEA’NIN FAYDALARI:
Sistemi etkileyen potansiyel problemlerin bulunabileceği alanlar daralır,
Sistem içerisinde uygulanacak prosedürler için bir temel oluşturulmasına yardımcı olur.
Sistem içerisindeki fazlalıkların tespit edilmesine yardım eder, Optimum sistem tasarım alternatiflerinin seçilmesinde yol gösterir.

## Slide 10: Tasarım FMEA
AMACI: Tasarım hatalarından doğan hata türlerine yönelik olarak üretime başlamadan önce ürünlerin analiz edilmesidir.
HEDEFİ: Tasarım kalitesini, güvenirliğini ve korunabilirliğini artırmaktır.
TASARIM FMEA’NIN FAYDALARI:
Tasarım geliştirme faaliyetleriyle ilgili önceliklerin belirlenmesi,
Potansiyel hataların tasarım aşamasında iken belirlenmesinin sağlaması,
Potansiyel güvenlik sorunlarının belirlenerek ortadan kaldırılmasına yardım etmesi ve değişiklik için açıklamaların kaydedilmesinin sağlanması,
Önemli ve kritik özelliklerin belirlenmesine yardım etmesi,

## Slide 11: Servis FMEA
AMACI: Organizasyondaki aksaklıkların analiz edilmesidir.
HEDEFİ: Organizasyonun kalitesini, güvenirliğini ve korunabilirliğini artırmaktır.
SERVİS FMEA’NIN FAYDALARI:
Organizasyon faaliyetleri arasında önceliklendirme yapılması ve değişiklik için açıklamaların kaydedilmesi sağlanır.
İş akışının, sistem ve proses analizinin etkin bir şekilde yapılmasında, işteki hataların ve kritik önemli işlerin belirlenmesinde ve kontrol planlarının oluşturulmasında yol göstericidir.

## Slide 12: Proses FMEA
AMACI: Üretim veya montaj prosesindeki eksiklerden doğabilecek hata türlerini ortadan kaldırmak ve üretim ve montaj prosesini analiz etmektir.
HEDEFİ: Prosesin kalitesini, güvenirliğini ve korunabilirliğini artırmaktır.
PROSES FMEA’NIN FAYDALARI:
Üretim veya montaj prosesinin analizine yardımcı olması ve düzeltici faaliyetlerin önceliklerinin belirlenmesi, kritik veya önemli olan özellikleri tespit etmede ve kontrol planı oluşturmada yardımcı olması
Proses aşamasında ortaya çıkacak hataları belirlemesi ve düzeltici faaliyetlerle ilgili plan sunmasıdır.

## Slide 13: FMEA SONRASI ALINABİLECEK ÖNLEMLER
    Operasyon sırası değişikliği,
    Tasarım değişikliği,
    İlave yeni operasyon veya operasyonlar,
    Makine değişikliği veya yeni tezgah ilavesi,
    Yeni/ilave ölçme veya kontrol metotları,
    Yeni/ilave ölçme veya kontrol aletleri,
    Aparat/takım ilavesi veya değişikliği/tadilatı,
    Talimatların veya prosedürlerin gözden geçirilmesi,
    İşçilerin eğitimi,
    Yeni/ilave kalite kontrol noktaları oluşturulması.

## Slide 14: FMEA EKİBİ
    Ekibe İş Güvenliği Uzmanı başkanlık yapmalıdır.
    Her bölümden kilit çalışanlar ekibe dahil edilmelidir.
    Çalışılan konuya ilgisiz kişiler ekibe dahil edilmemelidir.
    Ekip çok kalabalık olmamalıdır.
    Tek bir bölümden katılan kişilerce ekip oluşturulmamalıdır.
    Ekip çalışma kurallarına uyum sağlamalıdır.

## Slide 15: FMEA EKİP LİDERİNİN GÖREVLERİ
    Ekibin çalışmasını düzenler.
    Toplantı gündemini belirler.
    Toplantının yönlendirilmesini yapar.
    Toplantı notlarının alınması ve sonuçta toplantı raporunun hazırlanmasını sağlar.
    Çalışmaların devamlılığı için gerekli önlemleri alır.

## Slide 16: RİSK ÖNCELİK KATSAYISININ HESAPLANMASI
Risk öncelik katsayısı = Olasılık x Şiddet x Tespit Edilebilirlik

## Slide 17: RİSK ÖNCELİK SAYISI(RÖS) HESAPLANMASI
P: Her bir hata modunun oluşma olasılık değeri,
S: Hatanın ne kadar önemli olduğunun değeri,
D: Hataların keşfedilmesinin zorluk derecelendirilmesi,
RÖS = P(olasılık) x S(şiddet) x D(fark edilebilirlik)

## Slide 18: ZARARIN ŞİDDET DERECELENDİRİLMESİ (CİDDİYET)
    Olması muhtemel hata türünün müşteriye olan etkisinin önemini derecelendirmede kullanılır.
    Müşteriye olan etkisi açısından hatanın etkisi bir ile on arasında derecelendirilir.
    Bu dereceler hata türlerinin etkisiyle bağlantılıdır.
    Benzer etki yaratan hatanın aynı şiddet değeri almasına dikkat edilir.

## Slide 19: ZARARIN ŞİDDETİ (CİDDİYET)
Sistem OHTEA Şiddet Etki Sınıflaması |  | 
Etki | Şiddetin Etkisi | Derece
Uyarısız Gelen Tehlike | Felakete yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız gelen potansiyel hata | 10
Uyarısız Gelen Tehlike | Yüksek hasara ve toplu ölümlere yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız gelen potansiyel hata | 9
Çok Yüksek | Sistemin tamamen hasar görmesini sağlayan yıkıcı etkiye sahip ağır yaralanmalara, 3. derece yanık, akut ölüm vb. etkiye sahip hata türü | 8
Yüksek | Ekipmanın tamamen hasar görmesine sebeb olan ve ölüme, zehirlenme, 3. derece yanık, akut ölümcül hastalık vb. etkiye sahip hata | 7
Orta | Sistemin performansını etkileyen, uzuv ve organ kaybı, ağır yaralanma, kanser vb. yol açan hata | 6
Düşük | Kırık, kalıcı küçük iş göremezlik, 2. derece yanık, beyin sarsıntısı vb. etkiye sahip hata | 5
Çok Düşük | İncinme, küçük kesik ve sıyrıklar, ezilmeler vb. hafif yaralanmalar ile kısa süreli rahatsızlıklara neden olan hata | 4
Küçük | Sistemin çalışmasında yavaşlatan hata | 3
Çok Küçük | Sistemin çalışmasında kargaşaya yol açan hata | 2
Yok | Etki Yok | 1

## Slide 20: ZARARIN OLUŞMA OLASILIĞI
    Öncelikle hata ve sebep olasılığı belirlenmeye çalışılır.
    Hata türünün ne sıklıkta oluşabileceği hesaplanarak olasılık bir ila on arasında derecelendirilir.
    Grup üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübelerine göre derecelendirme yapılır.
    Hata türünün oluşma sıklığı dikkate alınır ve olasılık derecelendirme tablosu kullanılır.
    Benzer bir proses varsa, buradaki istatistik bilgilerden yaralanılır.

## Slide 21: ZARARIN OLUŞMA OLASILIĞI
Hata Olasılığı | Hatanın İhtimali | Derece
Çok Yüksek: Kaçınılmaz Hata | >1 in 2 | 10
 | 1 in 3 | 9
Yüksek: Tekrar Tekrar Hata | 1 in 8 | 8
 | 1 in 20 | 7
Orta: Ara Sıra Olan Hata | 1 in 80 | 6
 | 1 in 400 | 5
 | 1 in 2,000 | 4
Düşük: Nispeten Az Olan Hata | 1 in 15,000 | 3
 | 1 in 150,000 | 2
Pek Az:Olası Olmayan Hata | <3.4 in 1,000,000 | 1

## Slide 22: FARK EDİLEBİLİRLİK
    Ürün veya parçanın üretim veya montaj hattını terk etmeden önce hataların tespit edilebilme olasılığıdır.
    Burada hata, sanki oluşmuş gibi varsayılmakta ve mevcut kontrol olanaklarıyla hata türüne sebep olan nedeni önleme olanağı derecelendirilmektedir.
    Yine bir ile on arasında derecelendirme uygulanır.

## Slide 23: FARK EDİLEBİLİRLİK
Farkedilebilirlik | Farkedilebilirlik Olasılığı | Derece
Fark Edilemez | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilirliği mümkün değil | 10
Çok Az | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilirliği çok uzak | 9
Az | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilirliği uzak | 8
Çok Düşük | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilirliği düşük | 7
Düşük | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilirliği çok düşük | 6
Orta | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilirliği orta | 5
Yüksek Ortalama | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilirliği yüksek ortalama | 4
Yüksek | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilirliği yüksek | 3
Çok Yüksek | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilirliği çok yüksek | 2
Hemen hemen Kesin | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedebilirliği hemen hemen kesin | 1

## Slide 24: Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi Risk Değerlendirme Formu

## Slide 25: FMEA FORMUNUN KULLANIMI
1) Parça No/Adı
Analizi yapılacak olan parçanın referans numarası ve adı yazılır.
2) FMEA Sorumluları
Takımı oluşturan bütün kişilerin isimleri, bölümleri yazılır.
3) Proses Sorumlusu
Sorumlu olan bölüm veya grup yazılır.
4) Hazırlayan
FMEA’yı hazırlamaktan sorumlu olan kişinin ismi, bölümü ve telefon numarası yazılır.
5) Başlangıç Tarihi
FMEA’nın başlandığı tarih yazılır.
6) Öngörülen Bitiş Tarihi
FMEA’nın öngörülen bitiş tarihi yazılır. Bu tarih planlanmış üretim tarihini geçmemelidir.

## Slide 26: FMEA FORMUNUN KULLANIMI
7) Revizyon Tarihi
FMEA’nın son revizyon tarihi yazılır.
8) FMEA Numarası
Takip etmek amacıyla kullanılabilecek bir FMEA numarası yazılır.
9) Sayfa
FMEA’da kullanılan sayfaların numaralandırılması yapılır.
10) Proses / Fonksiyon
Analizi yapılan proses veya operasyonun basit bir tanımı yapılır. (örneğin; delme, kaynaklama, montaj v.b.) Proses, birden fazla operasyon içeriyor ise her operasyon ayrı bir proses olarak sıralanır.
11) Hata Türleri
Prosesin, proses şartlarını ve/veya tasarım tasarım amacını karşılaması sırasında oluşabilecek potansiyel hatalardır. Spesifik proses fonksiyonu için uygunsuzluktur.

## Slide 27: FMEA FORMUNUN KULLANIMI
12) Hatanın Etkileri
Hata turunun müşterideki etkilerini tanımlar. Müşteri ,bir sonraki operasyon veya son kullanıcı olabilir.
13) Hata Sebepleri
Hatanın nasıl oluşabileceğini tanımlar. Her hata türü için makul hata sebepleri listelenmelidir.
14) Mevcut Proses Kont.
Hatayı tespit eden veya oluşmasını engelleyen kontrollerdir.
15) Olasılık
Belirli bir sebebin sonucu olarak, bir hata türünün ne kadar sıklıkta oluşabileceğidir. Olasılık değerlendirmesi 1’den 10’a kadar yapılır.
16) Şiddet
Hata etkilerinin sonuçlarını değerlendirir. Şiddet, sadece etkilere uygulanır. Şiddetin değerlendirmesi 1 ile 10 arasında yapılır.

## Slide 28: FMEA FORMUNUN KULLANIMI
17) Saptanabilirlik
Hataların belirlenme olasılığıdır. 1’den 10’a kadar değerlendirilir.
18) Risk Öncelik Sayısı
Risk öncelik sayısı (RÖS), şiddet (Ş), olasılık(O) ve saptanabilirlik (S) puanlarının çarpımıdır. RÖS = (Ş) x (O) x (S) Bu değer prosesteki problemlerin önem sırasını belirlemek için kullanılır. RÖS 1 ile 100 arasında bir değerdir.
19) Önerilen Faaliyetler
Risk öncelik sayısını azaltmak için alınacak önlemleri içerir.

## Slide 29: FMEA FORMUNUN KULLANIMI
20) Sorumlu ve Termin
Önerilen faaliyet için sorumlu bölüm/kişiler ve termin belirtilir.
21) Yapılan Faaliyetler
Alınan önlemlerin kısa bir tarifi yapılır ve geçerlilik tarihleri belirtilir.
22) Faaliyet Sonrası RÖS
Düzeltici faaliyet belirlendikten sonra olasılık,şiddet ve saptanabilirlik puanları tahmin edilerek kaydedilir ve Risk Öncelik Sayısı hesaplanır.

## Slide 30: PROSES FMEA UYGULAMA ADIMLARI
  1. Ürün ve prosesin belirlenerek, çalışma ekibinin kurulması:
  Analize öncelikle, Proses FMEA’nın sentez formunun doldurulmasıyla başlanır.
  Bu form üzerinde ürün ve prosesin tanımı, çalışmanın nedeni, talep eden ve karar veren kişiler, çalışma planı ve katılanlar ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

## Slide 31: PROSES FMEA UYGULAMA ADIMLARI
  2. Sistem ve prosesin belirlenmesi:
  Bu aşamasında önce proses aşamaları ve fonksiyonları belirlenerek, her bir fonksiyonun ve bu fonksiyonu yerine getirecek özelliklerin tanımlanmasına çalışılır.
  Bu amaçla hazırlanan proses iş akış diyagramı çalışmayı yönlendirir.

## Slide 32: PROSES FMEA UYGULAMA ADIMLARI
  3. Hata türlerinin tespiti:
  Birtakım olasılıklardan yararlanılmaya çalışılır.
  Operasyonda bu alan, fonksiyon veya bu parça veya proses istenilen özellikleri karşılama esnasında nasıl hata yapabilmektedir.

## Slide 33: PROSES FMEA UYGULAMA ADIMLARI
  4. Hata etkilerinin tespit edilmesi:
  Operasyon performansı yönünden sonuçlar; uymama, birleştirilememe, takılamama, karşılamama ile ekipman ve malzemeyi hasarlama yönünden belirlenmeye çalışılır.

## Slide 34: PROSES FMEA UYGULAMA ADIMLARI
  5. Hataların olası sebeplerinin tespiti:
  Her proses için hata türüne neden olabilecek sebepler sıralanarak, düzeltilebilir veya kontrol edilebilir proses parametreleri cinsinden tanımlanmalıdır.

## Slide 35: PROSES FMEA UYGULAMA ADIMLARI
  6. Kontrol önlemlerinin tanımlanması:
  Çıkması muhtemel hatayı belirleyen veya hata türünün ortaya çıkmasını önleyen işlemlerdir.
  Proses kontrolü öncelikle hatanın oluşmasını önlemeyi, hata sebebini bularak düzeltici faaliyeti başlatmayı ve hata türünü ortaya koymayı planlamalıdır.

## Slide 36
Teşekkürler!