## Slide 1: Hatalı Basınçlı Tüp Depolama
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti

## Slide 2
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
Etraftaki diğer aktiviteler sebebiyle hasar görebilir.
Tüp yatay vaziyette yerde
Elektrik kordonu tüp ile temas halinde
Notes: 2

## Slide 3
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
Tüplerin düşmesine karşı önlem alınmamış.
Zincirin gevşek olduğuna ve boydan boya geçilmemiş olduğuna dikkat edin!
Zincir
Notes: 3

## Slide 4
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
1. Tüp sabitlenmemiş
2. Tüp depoya kaldırılmalı
3. Hasara muruz kalabilir
4. Elektrik kablosu tüpün üstünde
Elektrik
Kablosu
Notes: 4

## Slide 5
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
1. Küçük tüp bağlanmamış
2. Yanıcı maddeler tüplerle birlikte depolanıyor
3. Çok düzensiz
Notes: 5

## Slide 6
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
4. Asetilen ve Oksijen tüpleri birbirine çok yakın muhafaza ediliyor ve zincirlenmemiş.
Notes: 6

## Slide 7
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
1. Tüpler hasardan korumak üzere depolanmalıdır.
2. Boş ya da dolu olsun yerde yatay vaziyette durmamalıdır.
3. Güneş ışınlarına maruziyet var.
Notes: 7

## Slide 8
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
1. Tüpler yerde, gelişigüzel atılmış, usulüne uygun muhafaza edilmiyor.
2. Yakın çevredeki forklift operasyonlarıyla hasar görebilir.
Forklift
Notes: 8

## Slide 9
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
1. Uygun olmayan yerleşim, düzensizlik.
2. Valf başlığı konulmalı.
Notes: 9

## Slide 10
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
Asetilen
Tüpü
1. Emniyetsiz/Muhafaza edilmemiş Asetilen tüpü
2. Hasara maruz kalmış
Notes: 10

## Slide 11
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
Emniyetsiz, Muhafaza Edilmemiş Tüpler
Notes: 11

## Slide 12
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
Uygunsuz Depolama/Muhafaza
Notes: 12

## Slide 13
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
Zincir yerine naylon iple bağlanmış!.....
Notes: 13

## Slide 14
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
1. Tüplerin uygunsuz depolanması – Asetilen ve Oksijen tüpleri yan yana
2. Zincir yerine naylon iple bağlanmış!.....
Notes: 14

## Slide 15
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
Bu tüp bir depoya taşınmalı, uygun bir şekilde muhafaza edilmeli, bu alana çeki-düzen verilmeli!
Notes: 15

## Slide 16
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
Emniyetsiz tüp, zincirle bağlanmamış
Notes: 16

## Slide 17
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
Emniyetsiz tüp, zincirle bağlanmamış
Notes: 17

## Slide 18
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
Bağlanmış
Bağlanmamış
Notes: 18

## Slide 19
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
Emniyetsiz tüp, zincirle bağlanmamış.
Depoya kaldırılmamış.
Notes: 19

## Slide 20
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
Zincir
Emniyetsiz tüp, zincirle bağlanmamış
Notes: 20

## Slide 21
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
Uygun biçimde raptedilmemiş tüpler
Notes: 21

## Slide 22
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
Emniyetsiz tüp, zincirle bağlanmamış.
Depoya kaldırılmamış.
Notes: 22

## Slide 23
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
Yatay Durumda Terkedilmiş Tüp
Notes: 23

## Slide 24
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti
Basınçlı tüplerin, yüksek hararete maruz kaldıklarında neler yapabileceğine iyi bir örnek..
Notes: 24

## Slide 25
Sıkıştırılmış Gaz Tüpü Emniyeti