- AMAÇ:

Bu talimat, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin temini, kazaların en alt düzeye indirilerek can ve mal emniyetinin sağlanmasını, her türlü imalat ve malzemenin hassasiyetle korunmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2- KAPSAM:

İşbu talimat; hizmet akdinin (yazılı veya sözlü) tamamlayıcısıdır. Bu talimat hükümleri Dumankaya İnşaat tarafından yürütülen tüm projeleri kapsar.

3- SORUMLULUK:

İşyerinde görevli tüm personel; bu talimatta belirtilen hususlara emniyet kurallarına, ayrıca kullandığı her türlü makina, tezgah, araç, cihaz, madde ve malzemeyi mutlaka özel kullanma ve çalışma talimatına uygun olarak kullanmaktan, bu talimatta belirtilen hususlara aykırı göreceği durumları amirine arz etmekten sorumludur.

Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde; işin özelliğine göre temin edilmiş olan her türlü makina, teçhizat, işletme malzemeleri ile koruyucu malzemelerin, emniyetli şekilde kullanılmasından bu talimat ve  ilgili diğer özel talimatlar doğrultusunda; yönetiminde personel çalıştıran her kademedeki amir müteselsilen (derece, derece) sorumludur.

4- METOD:

- Nereye iskele kurulacağı ilgili kısım sorumlusuna bildirilmeli.

- İskele kurmadan önce kurulacağı yer ile ilgili riskler (zemin şartları, çevre vs.) kontrol edilmeli.

- İskele kurulurken gereken kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalı.

- İskele için kullanılacak malzeme kontrol edilmeli, sağlam ve hasarsız olmalı.

- İskele kurulumu tecrübeli ve eğitimli kişiler tarafından yapılmalı.

- Kurulurken ve sökülürken mutlaka gereken güvenlik önlemleri alınmalı.

- Yük taşımayan iskele (sıva, badana, tamirat) genişlikleri 80cm’den az olmamalı. Döşemelerinde 5x20 cm’den dar kesitte kalas kullanılmamalı. Kalaslar döşenirken boşluk olmayacak şekilde döşenmelidir.

- İskele platformlarında korkuluksuz çalışmaya izin verilmemeli.

- Kurulan iskelelerin tüm ayaklarında pabuç olmalıdır. Pabuçların eksik olması durumunda iskele kurulumuna izin verilmemeli.

- İskele ayakları birikmiş malzemelerin üzerine kurulmamalı.

- Yüksek iskeleler için, yüksek bina ve büyük montaj-demontaj işlerinde vb. iskele altına-çevresine emniyet şeridi gerilmeli.

- İskelelerin yağmur, kar, buz ve benzeri nedenlerle kayganlaşması halinde, kaymayı önleyecek tedbirler alınmalı. Gereken tedbirler alınmadan çalışmaya izin verilmemeli.

- İskelelerin sökülmesine en üst kısımdan başlanacaktır. İskelelerin bina bağlantıları kalaslar alındıktan sonra ve yukarıdan aşağıya doğru sökülecektir.

- Sökülmüş olan malzeme hangi yükseklikten olursa olsun doğrudan doğruya yere atılmayacak, iki yerinden bağlanarak dengeli şekilde indirilecek ve uygun bir yere istif edilecektir.

- Çelik borulu iskeleler, sağa ve sola sallanmayacak şekilde yeteri kadar çapraz borularla takviye edilecek ve binadan ayrılmayacak şekilde tespit olunacaktır.

- İskele dikmeleri, binadan ayrılmayacak ve yan istikametlerde sallanmayacak veya bel vermeyecek şekilde düz ve çapraz kuşaklarla takviye edilerek binaya bağlanacaktır.

- Gece çalışmalarında ve yetersiz aydınlatmanın olduğu durumlarda yeterli aydınlatma sağlanmalı.