1- AMAÇ:

Bu talimat, DERİNCE LİMAN’da iş sağlığı ve güvenliğinin temini, kazaların en alt düzeye indirilerek can ve mal emniyetinin sağlanmasını, her türlü imalat ve malzemenin hassasiyetle korunmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2- KAPSAM:

İşbu talimat; hizmet akdinin (yazılı veya sözlü) tamamlayıcısıdır. Bu talimat hükümleri Derince Liman İşletmesi tarafından yürütülen tüm işleri kapsar.

3- SORUMLULUK:

Limanda görevli tüm personel; bu talimatta belirtilen hususlara emniyet kurallarına, ayrıca kullandığı her türlü makina, tezgah, araç, cihaz, madde ve malzemeyi mutlaka özel kullanma ve çalışma talimatına uygun olarak kullanmaktan, bu talimatta belirtilen hususlara aykırı göreceği durumları amirine arz etmekten sorumludur.
Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde; işin özelliğine göre temin edilmiş olan her türlü makina, teçhizat, işletme malzemeleri ile koruyucu malzemelerin, emniyetli şekilde kullanılmasından bu talimat ve  ilgili diğer özel talimatlar doğrultusunda; yönetiminde personel çalıştıran her kademedeki amir müteselsilen (derece, derece) sorumludur.

4- UYGULAMA:

- Kaldırma ekipmanlarının çelik halat uçları tambur için sağlam bir şekilde bağlandığı kontrol edilecektir.

- Kaldırma ekipmanlarının manevra halatlarında dolaşmaları önleyecek gerekli önlemler alınacaktır.

- Vinç kancalarında emniyet mandalı bulunacaktır.

- Yüklerin kaldırılmasında kullanılan halat ve sapanlarda düğüm ve büküm olmayacaktır.

- Elektrik ile çalışan kaldırma elemanlarında belirtilen üst ve alt noktalara gelindiğinde elektrik akımını otomatik kesecek ve tamburun hareketini otomatik bir şekilde frenleyecek bir sistem bulunacaktır.

- Kaldırma ekipmanları ve araçları periyodik bakım ve kontrol sistemine dahildir.

- Vinç kancasında yük asılı iken, asılı yük altında bulunulmayacak, başka iş ile uğraşılmayacaktır.

- Bir kaldırma elemanı ile azami kaldırma yükünden fazlası kaldırılmayacaktır.

- Askıda yük gereksiz yere bekletilmeyecektir.

- Tüm kaldırma elemanlarının kullanılmadan önce genel kontrol yapılacaktır.

- Yapılan genel kontrolde arıza çıkması halinde derhal ilgili bölüm müdürüne bildirilecektir.