Genel Kurallar

- İşe yeni giren kalıpçı, iş tecrübesine bakılmaksızın, işe giriş eğitimine tabi tutulacaktır.

- Çalışma yerindeki İlk ve tekrarı olan iş güvenlik talimatları her çalışana özel olarak verilecektir. Bu talimatlarla birlikte, çalışmanın yapılması ile ilgili güvenli metod ile tekniklerin gösterilecektir.

- İlk talimatı geçen tüm çalışanlar 3-5 çalışma günü süresince usta veya formenin nezaretinde çalıştıktan sonra çalışma izin belgesi düzenlenecektir.

- 3 ayda bir tüm çalışanlara, kalifiye ve iş tecrübesine bakılmaksızın eğitim verilecektir.

- Tüm çalışan kalıpçılara iş giysisi, iş ayakkabısını ve şahsi koruma malzemeleri verilecek ve bunların doğru ve amaçlara uygun olarak kullanılmasını kontrol edilecektir.

- Çalışma yerleri ve geçiş yolları temiz tutularak malzeme, teçhizat ve parçalarla kapatılmayarak açık tutulacaktır. Kalıpların istiflemesi yapılırken yüksekliği 1,5 metreden fazla olmayacaktır.

- El alet sap kesiti oval şeklinde olacak ve pürüzsüz, sert ağaçtan yapılacaktır.

- El aleti sapına sağlam olarak takozlayarak sabitleştirilecektir.

- Çekiçle vurulan ahşap saplar uçlarına mutlaka metal halka geçirilecektir.

- Kalıpçı el aletler sapları aşağıdaki şartlara uygun olacak:

  - Keser sapının uzunluğu balta uzunluğunun 2,5 - 3 katı kadar olacaktır.

  - Yontmak için kullanılan balta sap uzunluğu balta uzunluğunun 1,5 katı kadar azaltılabilecektir.

  - Keski, iskarpela ve diğer el aletler sap uzunluğu 120-140 mm olacak, sapın üst taraf genişliği 25 mm.’ den 40 mm.’ e kadar olup aşağıya doğru daraltılacaktır.

  - Kalıpçının rendesindeki takoz demiri 39 derecelik açıyla, planya rendesindeki ise 52 derecelik açıyla yerleştirilecektir.

- Tezgahlar, düz ve pürüzsüz olacak, tezgah mengenesi ise bükülmeden hareket edip yavaş ve sert sıkıştırılmasını sağlanacaktır. Tüm vida ve takozlar sıkı bir şekilde gerdirilerek yuvaya yerleştirilecektir. Yuvalar aynı olacak ki her takoz oraya yerleştirilebilesin. Tezgah, malzemenin masaya sıkıştırılmasını ve malzemeyi kaydırmadan düz keski, törpü, eğe ile işlemesini sağlanacaktır.

- Elektrikli el aleti tam olarak elektrik iş güvenlik kurallarına uygun olacaktır.

- Çalışma yeri temizlik teçhizat ve malzemelerle donatılarak bunların saklanma yeri ayarlanacaktır. Çalışma yerinin talaş ve tozdan temizlenmesinde basınçlı havanın kullanılması yasaklanacaktır.

İş başlamadan önce iş güvenliği tedbirleri

- İş başlamadan önce formen iş planı, akşam ve gece saatlerinde çalışma yerinin aydınlatmasını, vardiyanın aletlerle ve iş güvenlik teçhizatlarla donatılmasını kontrol edecektir.

- Elektrikli el aletleriyle çalışan kalıpçılara, periyodik olarak düzenlenen elektrik iş güvenliği eğitimi verilecektir.

- Kış mevsiminde ve açık havada çalışan kalıpçıların üşümesini önlemek üzere onlar için özel ısıtma odaları öngörülecektir.

- Kalıpçılar, iskele montaj ve demontaj esnasında, inşaat formları arasında kurulan korkuluk ve döşemelerin kurulmasında ve de yüksek yerlerde yapılan diğer işlerde işe başlamadan önce mutlaka emniyet kemeri taktıktan sonra işine başlayacaktır. Emniyet kemerin kullanılmasını öğretilecektir.

- Kalıpçıların çalışma yerinin organizasyonu ve düzenlenmesi işin güvenliliğini sağlayacaktır.

- Kalıpçı iş giysisini, iş ayakkabısını, eğer yüksekte çalışıyorsa emniyet kemerini düzgün tutacaktır. Emniyet kemerinin üzerinde kapasite bilgileri ve CE işareti bulunacaktır.

- Çalışma yeri önceden hazırlanacak, el aletleri kontrol edilecek ve ancak onların sağlam olduklarından emin olduktan sonra kullanılacaktır.

- Kalıpçı aşağıdakileri kontrol edecektir:

  - Balta ve testere dişlerinin bileme kalitesine,

  - Elektrikli rende bıçak bilemesinin ve çıkışının, onların arka pano düzleminden çıkmadığına,

  - Elektrik el aleti rölanti çalıştırılmasını kontrol edecek,

  - Tüm makinelerde kılıf, şalter, kumanda panoların hazır bulunmasını ve sağlamlığını kontrol edecek.

- Mekanikli aletle çalışmalarda dayanma merdivenleri ile çalışmak yasaktır. Katlanır merdivenle çalışılmasına ancak tüm şantiye alanında çitleme ve merdiven ayaklarına gerekli payandaların olduğu durumlarda izin verilecektir.

- Tutkal ve antiseptikle çalışırken beden ölçülerine uygun iş koruma giysisi giyecektir.

- Gerekli matkap uçlar setin tamlığını ve matkapla bağlantı yerini kontrol edilecektir.

- Kalıbı taşıyan zemin ve tamamlanan yapı, üzerine gelecek olan dikey ve yatay yükleri taşıyabilecek güçte olacaktır.

- Kalıp kurumundaki bağlantılar bel verme ve bükülmeye engel olacak şekilde planlanıp yapılacaktır.

- Kalıp yapı kısımlarının eğilmezliğini sağlamak ve bel vermesini önlemek için dikey ve yatay yönlerde çapraz gergileme yapılacaktır.

- Dikey inip kalkan kayar kalıpların kuruldukları yerin etrafında ya iskele ya da çalışma platformları bulunacaktır.

- Kurulan kalıp iskelesinin üzerinde geçici olarak, döşeme demiri, ağır malzeme veya araçların depolanması gerektiğinde, bu kısımlar koyulacak yüke dayanabilecek şekilde güçlendirilecektir.

- Dikey destek tabanları sağlam ve bükülmez olacaktır.

- Destek elamanları koyulmadan önce tek tek kontrol edilecektir. Hasarlı olduğu tespit edilen elemanlar kullanılmayacaktır.

- Kalıp altındaki destek elemanları; betonlama başlamadan önce, betonlama sırasında ve beton bittikten sonra kontrol edilecektir. Hasarlı, yerinden oynamış veya zayıflamış olduğu tespit edilen destek kısımları takviye edilecektir.

- Döşeme ve kirişlerin altı kalıp sökümünden sonra da yeniden desteklenecektir.

- Destekleme için kullanılan çelik borular imalatçının tavsiyesinden daha fazla yüklenmeyecektir.

- Kalıp destekleme malzemesinin tüm elemanları birbiri ile sıkıca birleşmiş olacaktır.

- Bu işlerde çalışan çalışanlar baret, emniyet kemeri, iş eldiveni gibi kişisel korunma araçlarını mutlaka kullanacaklardır. Özellikle kalıpların sökülmesinde baret giyilecek, yüksek yerlerde paraşüt tipi emniyet kemeri takılacaktır.

- Kalıp işlerinde kullanılan seyyar merdivenler eksiz ve basamak araları eşit (en çok 30 cm.) olacaktır. Bunlar kaymamaları için üst taraflarından tel veya halat ile sağlam yerlere bağlanacaklardır.

- Kalıp tahtaları (özellikle çivili olanlar) gelişigüzel yerlere atılmayacaklardır. Bunlar, düzenli olarak istif edilecek, çivileri çıkarılacak veya dövülerek yassılaştırılacaktır.

- Betonarme kalıp dikmeleri yeterli sağlamlıkta olacak, kalıbın bel vermemesi için belirli sıklıkla konulacaktır.

- Betonarme kalıplarında kiriş tabanları yeterli dikmelerle sabitleştirilmeden üzerlerine çıkılmayacaktır.

- Betonarme platformlarının döşeme kenarlarına düşmeleri önleyecek uygun korkuluklar yapılacaktır.

- Yüksekte çalışırken servis yollarının sağlamlığı kontrol edilecektir.

- Yüksekte çalışırken el aletleri aşağıya düşmeyecek şekilde emniyette tutulacak, iskele yapılmadan yüksekte çalışılmayacaktır.

- Bina giriş rampalarının eni en az 80 cm. olacak ve her iki tarafına da korkuluk yapılacaktır.

- Kalıp ya da kalıp malzemesi yanında yangına karşı gerekli tedbirler alınacaktır.

- Her türlü el aleti koruması üzerinde ve amacına uygun olarak kullanılacak ve kullanımdan sonra uygun bir yerde korunacaktır.

- Vinç ile kalıp montajı ve sökümü işi sırasında vinç çalışırken hiç kimse kalıbın üzerinde bulunmayacak, kalıbın yönlendirilmesi kalıba bağlanan bir ip yardımıyla yapılacaktır.

- Kullanılacak ahşap iş iskeleleri sallanmayacak şekilde stabil olacak, gerekirse sağlam bir yere sabitlenecektir.

- Betonarme kalıplarının kiriş kanatları dış tarafından çakılmayacak, zorunlu hallerde gerekli tedbirler alınarak boşluk tarafından çalışılabilecektir.

- Kalıp yapan ve söken çalışanlar dikmelere tırmanmayacak, sıpa iskele veya çatal merdiven kullanacaklardır. Kiriş ızgaralarının üzerine çıkılarak montaj yapıldığında kolondan kolona gerilen halata takılı emniyet kemeri ile çalışılacaktır.

- Tavanın 3 metreden fazla olması halinde ara çalışma platformu yapılmadan ızgara montaj işinde çalışılmayacaktır.

- Kalıptaki servis yolları sağlam keresteden yapılacak, üzerleri temiz ve engelsiz olarak korunacaktır.

- Bir yangın riskine karşı özellikle kuru havalarda kalıp malzemesinin yanına açık alevli araçlarla yaklaşılmayacaktır.

- Kalıp içinde oksijen kesme aparatı ile demir ve ankraj kesilmesi halinde düşen kızgın metal parçaların yangın çıkarmaması için bu parçaların üzerine su dökülecektir.

- Keser, testere vb. aletlerin kesici tarafları yukarıya gelecek şekilde yere bırakılmayacak, bunlar uygun yerlere, takım sandıklarına konulacaktır.

- Bir kattan diğerine kalıp malzemeleri, düşme riski olan dış cephelerden veya korkuluğu olmayan iç boşluklardan verilmeyecektir.

- Kalıp işlerinde elektrikli el aleti kullanılacaksa, bunların bağlantıları yetkilisi tarafından yapılacak, kabloların zedelenmemesine dikkat edilecek, geçit yerlerinde kabloların üzerlerine muhafaza konulacaktır.

- Kalıp sökülmesi işinde şu tedbirler alınacaktır:

- Kalıbı alınacak kısmın önce çaprazları ve kolon kanatları alınacaktır.

- Sökme işi en çok iki aksın dikmeleri alınarak yavaş yavaş yapılacaktır.

- Sökme işini yapan çalışanlar dikmelere tırmanmayacak, sıpa veya iş iskelelerinden faydalanacaktır.

- Sökülen kalıp malzemeleri uygun şekilde istiflenecek, indirilmeleri gerekiyorsa vinç kullanılacaktır.

- Söküm sahasına burada çalışanların haricinde personelin girmesi yasaktır.

- Betonarme kalıpları, kiriş tabanlarının kalıp tahtasından önce çıkarılması gerektiğinde, takviyesi yapılmamış kiriş tabanına basılarak çalışılmayacaktır.

Sevk ve idaresinden sorumlu olduğum personeli bu talimata uygun çalıştıracağımı, aksi halde meydana gelebilecek kazaların sonuçlarından sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Tebliğ eden:							            Tebliği alan:

İş Güvenliği Uzmanı 							Alt İşveren Yetkilisinin

Adı Soyadı:		     						Adı Soyadı:		   Tarih: 		              						Tarih:                                                                                                   İmza:		                						İmza: