- GENEL:

- Bütün kaynak ve kesme donatımı her gün kontrol edilecek, kusurlu donatım çalışma alanından kaldırılıp, yerine yenisi konacaktır. Onarılan donatılar tekrar çalışma alanına verilmeden yeniden denenecektir.

- Yüksekte yapılan kaynak ve kesme işlerinde, emniyet kemeri takılmış olacaktır. Uzun süre kapalı bir alanda kaynak veya kesme işlemi yapılacağı zaman, ortam iyi bir şekilde havalandırılmış olacaktır.

- Kaynak ve kesme işleri, yüksekte yapılırken, sadece güvenli çalışma şartları altında yapılacaktır.

- Tüm elektrik kaynağı makineleri topraklanacaktır. Kaynak makinesinin toprak kablosu mekanik etkilere karşı dayanıklı olacaktır. Zaman zaman toprak iletkenliğinin anlık ölçümleri, yapılacaktır.

- Kaynak kablosunun, kaynak makinesi ve elektrot sapı arasında bağlantısında, uygun bağlantılar kullanılacaktır.

- Sadece muayene edilmiş olan elektrot sapları kullanılacaktır.

- Kaynak işi her ne zaman durdurulursa veya kaynakçı inşaat alanını terk ederken, kaynak makinesinin şalteri kapatılacaktır ve kaynak elektrotu, tutma sapından ayrılarak bırakılacaktır.

- Kaynak alevinin diğer kişilere sıçramaması için, kaynak perdeleri ile kaynak yapılan alan kapatılacaktır.

- İş sırasında, havadaki oksijen konsantrasyonu %18’den daha fazla olacaktır. Kapalı bir alanda çalışılırken, kazalardan kaçınmak için, kapalı alanda çalışanlar en azından iki kişi olacaktır.

- Kaynak makineleri, kuru kalmalarını sağlamak üzere, yerden yüksekte yerleştirilecektir. Kaynak makineleri, kaide üzerine yerleştirilecek ve yatay pozisyonunu korumak amacı ile uygun takozlarla bağlanacaktır.

- Özellikle yanabilir malzemelerin bulunduğu yerlerde ve her kaynak ve kesme ünitesinde kuru kimyevi tozlu kullanılabilir yangın söndürücü bulundurulacaktır.

- Kaynak yapılacak veya kesilecek parçalar güvenli bir yere taşınacaktır. Eğer bu parçalar hareket ettirilemez ise etraftaki hareket edebilecek yanıcı malzemeler bölgeden uzaklaştırılacak veya bütün yanabilir malzemeler ve konstrüksiyonlar, kaynak cürufu, kıvılcımları ve sıcaklığından korunacaktır.

- İşçiler ve üçüncü şahıslar; kaynak ve kesme işleminden meydana gelen, ışınlardan, kıvılcımlardan, erimiş metallerden ve cüruftan yüksekliği en az 2 metre olan paravanlarla ayrılmış olacaktır. Kaynak ve kesme işleminde çalışandan başka hiç kimse paravanların arkasına geçmeyecek ve kaynak ışınlarına çıplak gözle bakmayacaktır.

- Elektrik ve topraklama kabloları, hortumlar ve diğer araçlar; geçiş yolları, merdivenler ve merdiven yollarından uzakta bulunacaktır. Kablo ve hortumların yerlerde sürüklenmesine ve ezilmesine karşı ya korunmuş olacaktır ya da uygun yükseklikte direkler üzerinden geçirilecektir.

- Bütün boşluklar, oluklar veya konteynerler, kesme ve kaynak işlerine başlanmadan, hava ve gazın kaçması için iyi bir şekilde havalandırılacaktır.

- Gaz ve tutuşabilir sıvı içeren borular veya elektrik devrelerini taşıyan sevk hatları topraklama dönüşü olarak kullanılmayacaktır.

- Kaynak ve kesme işlerinin, yanabilir ve tutuşabilir malzemelerin bulunduğu yerlerde yapılması gerekirse; bu gibi yerlerde kaynak ve kesme işlerine başlamadan, önceden belirlenmiş ve yetkili tarafından teftişi ve yazılı iznin verilmesi istenecektir.

- Zehirli olarak belirlenmiş malzemelerin ısıtılma, kesilme ve kaynak işleri kapalı yerlerde yapılırken, mekanik ve/veya kişiye özgü korunum önlemleri alınacaktır.

- Basınçlı hava sistemleri, giysilerden tozları üfleme ya da çalışma alanını temizleme için kullanılmayacaktır.

- Normal olarak yangından kaçınma önlemlerinin yetersiz kaldığı kaynak, kesme veya ısıtma işlerinde, ilave olarak başka bir personel yangını kollama için görevlendirilecek ve bu personele muhtemel yangın tehlikeleri ve yangın söndürme donatımının kullanımı hakkında bilgiler verilecektir.

- Tutuşabilir boyaların kullanılmış oluşu veya başka tutuşabilir bileşimlerin varlığı ya da tozun kesif yoğunluğu sonucu tehlikelerin doğabileceği yerlerde, kaynak, kesme ve ısıtma işleri yapılmayacaktır.

- Bacalar içindeki veya üstündeki kaynak ve kesme işlemlerinin yapıldığı bölgenin altına yanmaz bir platform yapılacaktır.

- Kaynak, kesme ve ısıtma işleri duvarlarda, tabanlarda ve tavanlarda yapılmakta ise, kaynağın yapılmakta olduğu tarafta alınmış önlemin aynı karşı tarafında da alınacaktır.

- Yapı iskeleleri, mesnetler, kalıplar, merdivenler, direkler vb. kritik cisimler üzerinde yürütülen kaynak işleri sertifikalı kaynakçılar tarafından; iyi ve doğru kaynak işlemleri uygulanarak yapılacaktır.

- Kaynak, kesme ve ısıtma işlerini yapanlara ve yardımcılarına, naylon, dakron vb. çabuk tutuşabilen suni elyaftan yapılmış giyim eşyaları kullandırılmayacaktır.

- Kaynak, kesme ve ısıtma işlerini yapanlara ve yardımcılarına, kaynakçı maskesi, eldiveni ve önlüğü verilecek ve çalışanlar da bu malzemeyi kullanacaktır.

- ELEKTRİK KAYNAĞI VE ELEKTRİK DONATIMI:

- Kaynak makinesini durdurmak için şalter donatımı kaynak makinesinin üzerinde veya yakınında bulunacaktır.

- Kaynak makinelerinin taşıyıcı metal gövdesi toprağa bağlanacaktır. Makinede çalışmaya başlamadan önce çalışacak personel toprak hattının bağlanmış olduğuna dikkat edecektir. Topraklama hattı bağlı olmayan kaynak makinesinde çalışılmayacak, durum derhal sorumlu yöneticiye bildirilecektir.

- Kaynak penselerinin sapları akım geçirmeyecek şekilde kaplanmış olacaktır. Kullanma sırasında yalıtkan maddenin sıyrılması, çatlayıp bozulması veya kısmen kırılıp kopması halinde, kaynakçılar bu gibi arızalı penseleri kesinlikle kullanmayacak ve durumu sorumlu yöneticisine bildirecektir.

- Kaynatılacak parçalara bağlanan toprak hattı makinenin çekeceği en fazla akımı çekecek kesitte olacaktır. Kabloların kopması veya yanarak bozulması halinde topraklama hattı için yeni kablo ile değiştirilmesi için sorumlu yöneticiye haber verilecektir.

- Mecbur olunmadıkça kaynak makineleri ile amperajı yükseltmek suretiyle kesim yapılması yasaklanacaktır. Ancak sorumlu yöneticinin müsaadesi ve gözetimi altında olacaktır.

- Kaynak makinelerinin her yer değiştirmede elektrikçi elektrikçi nezaretinde elektrikçi nezaretinde topraklama hatlarının bağlantısı kontrol edilecektir.

- Kaynak makineleri besleme kabloları, güç besleme kabloları veya diğer yüksek gerilimli teller yakınına konmayacaktır.

- Kaynak iletkenlerinin, iskele taşıyıcılarının metal parçalarına temas etmesine engel olunacaktır.

- Kaynak makineleri sürekli temiz tutulacak, haftada en az bir defa bezle tozları alınacak ve en çok altı ayda bir her tarafı basınçlı kuru hava ile temizlenecektir. Ancak, kullanılacak hava mutlaka kuru olacak ve basıncı 2 ATÜ’ yü geçmeyecektir.

- OKSİJEN KAYNAĞI VE GAZ DONATIMI:

- İşe her son verilişte hamlaç valfi ile gaz besleme de kapatılacak ve operasyon bölgesinden hortum ile hamlaç valfi kaldırılacaktır.

- Oksijen kaynağında hortumları TS EN ISO 3821 standardına uygun olacaktır. Yanıcı gaz hortumu kırmızı yakıcı gaz hortumu mavi renkte olacaktır.

- Kaynak, kesme ve yardımcı işlemlerde kullanılan, 300 bar’a kadar (30 MPa) sıkıştırılmış gazlar, çözünmüş asetilen, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG), metilasetilen-propadien karışımları (MPS) ve karbon dioksit (CO2) tüpleri TS EN ISO 2503 Standardına uygun olacaktır.

- Kesme ve kaynak işlerinde asetilen veya herhangi bir gazın oksijen kombinesi yakıtlarda, hamlaç ile regülatör arasında akış geri tepme ventili olacaktır. Manifold sistemlerde akış geri tepme ventili manifold bağlantısına tesis edilmiş olacaktır.

- Asetilen regülatörü 1.134 kg/cm2’den büyük bir boşalıma izin vermeyecek şekilde olacaktır.

- Basınçlı gaz tüplerinin tüp ağızları daima yukarıya gelecek şekilde ve mümkün olduğu kadar dik tutulacaktır.

- Tüpler kullanılmaya başlanmadan önce tüp başlıklarına herhangi bir yağın veya kir parçasının bulunmadığı kontrol edilecektir.

- Basınçlı gaz tüpleri kullanılmadığı zamanlarda bütün vanaları kapatılmış ve özel depolama yerlerine konulmuş olacaktır.

- Basınçlı gaz tüpleri mümkün olduğu kadar dış tesirlerden korunmuş olacak, güneş ve rüzgarın direkt etkisine engel olacak sundurma şeklinde örtüler altında bulunacaktır.

- Tüpler, herhangi bir patlama halinde yan tesirlerle etrafta çalışanlara zarar vermemesi için patlamaya dayanıklı paravanlar arkasına alınacaktır.

- Oksijen ve LPG tüpleri dik konumda devrilmeyecek şekilde muhafaza edilecek, taşınırken özel arabası ile tüpler bağlanmış şekilde taşınacaktır.

- Taşıma arabasında ve depolandığı alanda “TEHLİKE yağlı elle dokunulmayacak, ateşle yaklaşılmayacak, tüpler zincirle bağlı olacaktır” uyarı levhası asılacaktır.

- Yanıcı gaz tüpleri ile yakıcı gaz tüpleri aynı yerde depolanmayacaktır.

Sıcak işlem yapılan alanlarda yapılacak açık alev kullanımı, kaynak işleri, kaynakla kesme işleri ve alevlenebilir ortamlarda kıvılcım veya ısı çıkaran ekipmanla çalışma gibi işlemler için İ01.01.F07 Sıcak İşler İzin Formu doldurulmadan işe başlanmayacaktır.

Sevk ve idaresinden sorumlu olduğum personeli bu talimata uygun çalıştıracağımı, aksi halde meydana gelebilecek kazaların sonuçlarından sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Tebliğ eden:							            Tebliği alan:

İş Güvenliği Uzmanı 							Alt İşveren Yetkilisinin

Adı Soyadı:		     						Adı Soyadı:		   Tarih: 		              						Tarih:                                                                                                   İmza:		                						İmza: