- Kazı işlerinde işe başlanılmadan önce izin alınacak ve Kazı İzni Formu üzerinden yapılan çalışmalar iş güvenliği birimlerince kontrol edilecektir.

- Derinliği 1,5 metreyi geçen kazıların etrafı tahta perde ile veya korkulukla çevrilecektir. Korkuluğun yüksekliği en az 90 cm. olacaktır.

- Geçit, yol, kaldırım, cadde veya diğer yaya ve motorlu araç trafiğine açık yerlerin yanındaki kazılarda korkuluklar, parmaklıklar, engeller ve ikaz lambaları veya diğer ışıklandırma bulunacaktır. Tüm kuyular, delikler, çukurlar vb. etrafı engellenerek veya kapanarak emniyete alınacaktır.

- Kazı işinin yapılacağı yerde veya bölgede önceden döşenmiş elektrik, su, doğalgaz, yakıt ve kanalizasyon vb. servis hatlarının bulunmadığı araştırılacak, alınacak cevaba göre yerleri belirlenecek ve bunlar hasar görmeden veya yerinden oynatmadan önlem alınacaktır.

- Kazı işleri, yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın durumu ile uygun şev verilerek yapılacaktır. 1,5 metreden daha derin malzeme yığınlarının altını oyup çökertme yapma yöntemiyle kazı yapılmayacaktır. Herhangi bir temel veya duvarın altına kazı yapılmayacaktır. Bu kazı ancak temel veya duvarın alttan kazıklarla beslenip, kazıda veya etrafında çalışan çalışanların emniyeti için duvar veya temelin sağlamlığı garanti altına alındıktan sonra yapılacaktır.

- Şayet kazı etrafındaki bina veya duvarlar kazılardan dolayı tehlikeye girerse, destekleme, gergileme veya alttan kazıkla besleme uzman bir statikçi tarafından yapılacaktır. Bu tür destekler, gergiler ve temel destekleri duruma göre uzman statikçi tarafından her gün veya daha sık kontrol edilecektir.

- Yapılan kazı işinde şev verilmesi gerektiğinde durum kazı sorumlusuna bildirilecektir.

- Şev açısı ve destek sisteminin planlanmasında kazı derinliği, kazı açıkken malzemenin su miktarının değişebilme imkanı, güneş, su veya dondan dolayı malzemede meydana gelebilecek değişiklikler, kazı etrafında bulunabilecek yapıların, teçhizatların veya depolanan malzemenin oluşturduğu yük, trafik veya şiddetli rüzgardan ileri gelen titreşimler dikkate alınacaktır.

- Zayıf bir tabakanın üzerinde daha büyük duruş açısı olan tabakalar varsa üstteki tabakaların duruş açısı zayıf tabakanın duruş açısından fazla olarak kabul edilecektir.

- Yuvarlak taşlar, kökler veya buna benzer kazının içine yuvarlanabilecek veya kayabilecek malzemeler temizlenecektir.

- Şev verilmesi mümkün olmayan kazılarda derinliğin 1,5 metreyi aşması durumunda kazı yan yüzlerinin çökmesine engel olmak için yan yüzler iksa yapılmak suretiyle takviye edilecektir.

- İksayı gerektiren kazılarda kazı sorumlusunun vereceği talimatlara göre hareket edilecektir.

- Yüzey suyunun kazı sahasına girişini önlemek ve kazı etrafındaki sahayı kuru tutmak için drenaj ark ve setleri yapılacak veya başka tedbirler alınacaktır.

- Yağışlı havalarda kazı yapılmaması esastır. Yağış durduktan sonra durum gözden geçirilerek yeniden çalışılmasına imkan bulunması halinde her türlü emniyet tedbirleri alınarak kazıya tekrar başlanabilecektir.

- Su içinde çalışılması gerektiği hallerde çalışanlara uygun koruyucu giysiler verilecektir.

- İş makineleri ile yapılan kazılarda makinenin çalışma alanına çalışanlar sokulmayacaktır. Çalışanlarla da çalışma yapılmasına gerek varsa iş makinelerinin saha içinde belirli kısımda çalışması bittikten sonra işbaşı yaptırılacaktır.

- Kazı sahasından malzeme taşınması işi için iş makinelerinin ve kamyonların kazı sahasına girip çıkabileceği rampalar yapılacak ve bu rampaların eğimi 35 dereceden fazla olmayacaktır. Bunun sağlanamadığı hallerde yük asansörleri kullanılacaktır.

- Kazı sahasının genişliği 30 metreden fazla olan kazı yerlerinde çalışan personel için en az 2 çıkış yolu yapılacaktır.

- Rampalarda birden fazla araç bulundurulmayacaktır.

- Kazı kenarlarına hiçbir nedenle ağırlık yüklenmeyecektir. Kazılan toprak kazı kenarından en az bir metre uzağa atılacak, kazı kenarına baskı yaparak çökmesi önlenecektir.

- 1,5 metreden daha derin olan kazı işlerinde çalışanların inip çıkmaları için yeteri kadar el merdivenleri bulundurulacaktır. İnip çıkmada iksa tertibatını kullanmak yasaklanacaktır.

- Kuyu ve çukurlar gibi çok derin yerlerde çalıştırılacak çalışanlara emniyet kemeri ve sinyal ipleri verilecektir.

- Tünellerde delme ve kazma sırasında çalışanların sağlığını koruyacak yeterli ve uygun havalandırma tesisatı yapılacaktır.

- Kuyularda örme duvar veya betonla takviyesinde gerekli tedbirler alınacaktır.

- Tabanı kaya olan bir galerinin açılması veya bir kuyunun kazılması halinde sulu delicili makineler kullanılacaktır. Tozların çalışanların sağlığına zara vermemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

- Patlayıcı maddelerin kullanıldığı veya serbest silisin bulunduğu yerlerde yapılan çalışmalarda kazı toprağı ıslatılacaktır.

- Yer altı galerilerinde veya kuyularda yapılan çalışmalarda galeri veya kuyunun ağzında bucurgat kullanmak üzere devamlı bir çalışan bulunacaktır.

- Galeri veya kuyunun derinliği 6 metreyi aştığı hallerde elle çalıştırılan bir bucurgat en az iki kişi tarafından kullanılacaktır. Derinliği 25 metreyi aşan kuyularda çalışanlar kuyuya inip çıkmaları için kullanılan bocurgatlar motorla çalıştırılacaktır.

- Taşıma araçlarının kullanıldığı tünellerde yeterli bir aydınlatmanın yapılmaması halinde çalışılan yerler iyice görülebilecek şekilde ışıklarla işaretlenecek ve taşıt katarlarının önünde beyaz arkasında kırmızı ışıklar yakılacak veya aynı renkleri aynı derecede yansıtacak kedi gözü vb. bulundurulacaktır.

- Yeraltında yapılan çalışmalarda elektrikle aydınlatılmış yerlerde akımın kesilmesi halinde, işyerinin boşaltılmasını sağlamak için zorunlu sürede kullanılmak üzere maden lambaları vb. bulundurulacaktır.

- Kazıda patlayıcı maddeler kullanıldığında, meskun mahallerde ve yakın çevrede oturanlar uyarılacak, stratejik yerlere işaretçiler yerleştirilecektir.

- Ehliyetli ateşçiler tarafından patlatılma yapılacak, ateşçiden başka iki çalışana daha lağım atışları saydırılacaktır. Kavlak yoklaması yapılacak, patlamamış delikler bulunduğunda durum ateşçiye derhal haber verilecektir.

- Patlamadan ancak bir saat sonra kazı alanına girilecektir.

- Kazılar bitimine kadar her gün yetkilisince kontrol edilecektir.

Sevk ve idaresinden sorumlu olduğum personeli bu talimata uygun çalıştıracağımı, aksi halde meydana gelebilecek kazaların sonuçlarından sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Tebliğ eden:							            Tebliği alan:

İş Güvenliği Uzmanı 							Alt İşveren Yetkilisinin

Adı Soyadı:		     						Adı Soyadı:		   Tarih: 		              						Tarih:                                                                                                   İmza:		                						İmza: