Çalışacağı süre belirlenmiş olan kule vinç için şantiyeye ilk getirildiğinde İş Makinesi Kullanma İzni Formu ile operatöre kule vinci kullanma izni verilecektir. Form İş Güvenliği Uzmanı, kule vinç operatörü ve kule vinç sahibi/sorumlusu tarafından doldurularak kayıt altına alınacaktır. İş makinesi ve operatörü için mevzuat ile ………….. İnşaat Prosedürleri gereği oluşturulacak ve temin edilecek belgeler bir dosyada toplanarak İş Güvenliği Uzmanı tarafından muhafaza edilecektir.

- OPERATÖR:

- Kule vinç elektrik ve makine bilgisi yeterliliğine ilişkin belgeli, güvenliğinden sorumlu bir eleman tarafından kullanılacaktır.

- Operatörün bilgisi olmadan, tamirci dahil, hiç kimse Kule vinç üzerine çıkmayacaktır.

- Arıza olduğunda ana ve diğer şalterlerden elektrik akımı kesilecek, operatör cereyan verilmemesi için tüm önlemleri alacaktır.

- Kule vinç üzerinde çalışma yapılırken aşağıya takım düşürülmeyecek, tamirden sonra Kule vinç üzerinde hiçbir şeyin bırakılmadığına emin olunacaktır.

- Kule vinç çalışmadan önce operatör yükün geçeceği yerleri kontrol edecek, yükün altında hiç kimsenin olmamasına dikkat edecektir.

- Kaldırma Ekipmanları Genel Kontrol Formu üzerinden Operatör ve İş Güvenliği Uzmanı kontrolleri yaparak kayıt altına alacaktır.

- Kaldırma ve İletme İşleri Kontrol Formu ile kontroller belirli periyodlarda yapılacaktır.

- YÜK KALDIRMA VE İNDİRME:

- Yükler dik olarak kaldırılacak, yatay veya eğimli yük asla kaldırılmayacak, eğik olarak kaldırılması gerektiğinde manevradan sorumlu elemanın gözetiminde yapılarak yükün sallanmasına karşı önlem alınacaktır.

- Sargısı açılmış, buruşmuş, ezilmiş veya telleri kopmuş halatlarla yük kaldırılmayacaktır.

- Kule vinçlerde ağır yük kaldırırken her türlü kopma ve sallanmalara karşı yükü askıya alabilecek bir veya birkaç güvenlik bağlantısı bulunacaktır.

- Kaldırma kancası tam yük merkezine getirilerek kaldırılacaktır.

- Yüklü kanca gereğinden fazla yükseğe kaldırılmayacak, yük mümkün olduğunca alçaktan taşınacaktır.

- Yükün her kaldırılıp indirilişinde, vincin çeşitli hareketlerinde sert ve ani hareketlerden kaçınılacaktır.

- Yük uzun süre askıda tutulmayacak, kancada yük varken Kule vinç terk edilmeyecektir.

- Kanca ve kepçe ile insan taşınmayacaktır.

- Kule vinçlerde üzerinde yazılı yükün en az 1,5 katını etkili ve güvenli şekilde kaldırtabilecek ve askıda tutabilecek güçte fren tertibatı olacaktır.

- Hava karadığında yük kancası sürekli aydınlatılacaktır.

- Yüklerin kaldırılması ve indirilmesinde sesli ve ışıklı uyarılar yapılacaktır.

- Yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmalarında yetiştirilmiş işaretçi ve yükleyici personel çalıştırılacaktır.

- Rüzgarlı havalarda rüzgarın etkisi hesaplanmadan takozlama, bağlama yapmadan veya güvenli fren tertibatı olmadan çalışma yapılmayacaktır.

- MAKARALAR, HALATLAR VE KANCA:

- Makaralar ve halatlar çalışmaya başlamadan önce kontrol edilecek, makarada bozukluk, çatlak; halatlarda eziklik, tellerde kopukluk, korozyon, paslanma veya düğümlenme yahut normal çapına göre %10 azalma görülürse kullanılmayacak ve derhal yenisiyle değiştirilecektir.

- Halatların makara yuvalarına, kaldıracakları yüke uygun yerleşmeleri sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilecektir.

- Kancanın güvenlik katsayısının (taşıma gücü) taşınacak yükün en az 5 katından, halatın katsayısının ise 6 katından aşağı olmadığı yetkili elemanca 3 ayda bir kontrol edilecektir.

- Demir veya dövme çelikten yapılmamış, üzerinde güvenlik mandalı bulunmayan kanca kullanılmayacaktır.

- Kenarları keskin köşeli malzemeler taşınırken, kaldırılırken halatların yıpranmaması için halatla malzeme arasına yastıklar konacaktır.

- ELEKTRİK TESİSATI:

- Kule vinç motorlarının besleme kablo ve iletkenleri, işyerindeki mekanik ve kimyasal etkilerden korunacaktır.

- Elektrik şebeke bağlantılarında veya herhangi bir nedenle faz uçlarında bir değişiklik yapıldığında sınır kontakları ve çalışma yönleri kontrol edilecektir.

- Akım sağlayan hava iletkenlerinin izolatörlerinin tutturulduğu demir direkler topraklanmış olacaktır.

- BAKIM VE ONARIM:

- Bakım ve onarım işleri, tüm sistem durdurulmadan ve onarım işlerinden sorumlu yetkiliden izin almadan yapılmayacak, onarım işleri sona erdikten sonra yine aynı yetkiliden izin almadan ve tüm sistem kontrol edilmeden başlatılmayacaktır.

- Bakım ve onarım işi, çalışma durdurulmadan yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda, bakım ve onarım işlerinden sorumlu yetkiliden izin ve gerekli önlemler alınmadan yapılmayacaktır.

Sevk ve idaresinden sorumlu olduğum personeli bu talimata uygun çalıştıracağımı, aksi halde meydana gelebilecek kazaların sonuçlarından sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Tebliğ eden:							            Tebliği alan:

İş Güvenliği Uzmanı 							Alt İşveren Yetkilisinin

Adı Soyadı:		     						Adı Soyadı:		   Tarih: 		              						Tarih:                                                                                                   İmza:		                						İmza: