- Kule vinçleri yetkili (ehliyetli/belgeli) operatör dışında başkasının kullanması yasaktır.

- Bütün vinçlerin görebilecek bir yerinde yük çizelgesi asılıdır. Bu çizelgede belirlenmiş yük kapasitesi dışında yük kaldırılması yasaktır.

- Vinçle kaldırılan yükler kesinlikle çalışanlar üzerinden geçirilmeyecektir. Zorunlu olmadıkça yük bir araç ya da makine üzerinden geçirilmeyecektir. Aynı zamanda vinçle kaldırılan ya da indirilen bir yükün altında kimse bulunmayacaktır.

- Operatör vinçle çalışmaya başlamadan önce vincin kumandalarını, frenlerini ve kolları kontrol edilir.

- Yüksek gerilim hatları yakınında vinç ile çalışmak gerekiyorsa gerilim hattı ile uzaklık ilgili yönetmeliklere uygun olmalıdır. Bu mümkün olmuyorsa havai enerji tamamen sıfıra getirilecektir.

- Vinçler üzerindeki limit şalteri kesinlikle iptal edilmeyecektir.

- Stop düğmesine ani basılmayacaktır.

- Operatör kabininde tam dolu ve kontrolü yapılmış yangın söndürme cihazı bulunmalıdır.

- Ağır yükler kaldırılmadan önce vinç halatları kontrol edilir, deforme ve kopukluk varsa halat değiştirilir. Değişim olmadan çalışılmamalıdır.

- Çalışmalar sırasında operatör işaretçiden başka kimseden gelen komutları uygulamayacak, yalnızca işaretçiden gelen komutlara uyacaktır. Ancak her kim olursa olsun “DUR” komutuna uygulayacaktır. Tünel kalıp çalışmalarında işaretçiler sarı ikaz yeleği giyecektir. Diğer çalışmalarda işaretçilerin ayrımı kolluklar verilerek sağlanacaktır.

- Vincin her demontajından sonra tekrar kurulduğunda yetkili servis tarafından kontrol edilip kullanılabilir raporu alındıktan sonra çalıştırılacaktır. Yetkili servis tarafından tutulan formun bir nüshası şantiye iş güvenliği biriminde bir nüshası makine parkı şefliğinde şantiye süresince saklanacaktır.

- Vincin montajı ve demontajı çalışmasına başlanılmadan önce vinç sahası etrafı emniyet şeridiyle çevrelenecek ve saha içinde işçi çalışması olmayacaktır. Bu önlemler alındıktan sonra çalışmaya başlanılacaktır.

- Vinçlerin halatları, kancaları, frenleri ve otomatik durdurucuları (swichleri) yetkili bir teknik elman tarafından her üç ayda bir bütünüyle kontrol edilerek periyodik kontrol raporu düzenlenecektir. Bu periyodik kontrolleri yapmakla yetkili mercii TMMOB Makine Mühendisleri Odası’dır.

- Vinçlerde iş bitiminde ve mesai saatleri içersindeki vincin çalışmadığı zamanlarda vinç burnu serbest salınıma müsait duruma getirilmeli ve yük kancası kabinden 10m. uzaklıkta olacaktır.

- Vinçle çalışmaya başlanılmadan önce fırtına ve rüzgâr hızı kontrol edilecektir. Rüzgâr ölçme sisteminin çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek ve eğer rüzgâr hızı türü vinçler için 45–50 km/saat ise vinçle çalışma yapılmayacaktır.

- Vince inip çıkma merdiveni günlük olarak kontrol edilecektir. Günlük kontrol formuna kaydı yapılacaktır.

- Vinç operatörlerinde bulunan telsizler devamlı şarjları dolu olacaktır.

- Operatör vinci mesai saatleri içinde bağlı bulunduğu kısım şefine haber vermeden terk etmeyecektir.

- Vincin elektrik ve mekanik arızası durumunda yetkili birimlere haber verecek ve kesinlikle arızaya operatör müdahale etmeyecek.

- Vincin malzeme sepetiyle insan taşınması yapılamaz.

- Vinç operatörü en küçük rahatsızlığını dahi doktora bildirecek.

- Vinç ile bir yük daima yatay doğrultuya dik olarak kaldırılmayacak.

- Bağlantı olarak tünel kalıplarda kaldırma aparatları kullanılacaktır. Sepetle malzeme alımlarında dörtlü halatlarla sepete bağlanılması suretiyle çalışma yapılacaktır. Tünel kalıpların yere yatırılması işleminde yatırma aparatları kullanılacaktır.

- Vinç yük kancasının emniyet mandalı daima çalışır durumda olacaktır.

- Vincin tepe ikaz lambası çalışır durumda olacaktır.

- Vincin çalışma bölgesinde çalışmanın güvenli şekilde yapılmasını sağlayacak aydınlatmaların yapılması sağlanılacaktır.

- Operatör çalışmanın güvenli olduğunu bildiği takdirde çalışmasına devam edecek aksi takdirde güvensiz ve tehlikeli bir çalışma yapmayacaktır. Çalışmalarda tehlike hissettiği dâhilinde ilk formen/amirine haber edecek çalışmasını durduracaktır.

- Çalışma sisteminde tespit ettiği tehlikeli durum ve davranışları ilk amirine bildirilecek ilk amirde şantiye iş güvenliği birimine yazılı olarak tebliğ edecektir.