- İnsan gücü ile malzeme kaldırılır ve indirilirken yük ağırlığı bacaklara verilecektir. Bele ve karın adalelerine ağırlık verilmeyecektir.

- Ağır maddeler tek kişi tarafından taşınmayacak, yük taşıma sırasında iş eldiveni kullanılacak, yükte çivi, sivri ve keskin uçların ve kenarların olup olmadığı kontrol edilecektir. (Bir kişinin tek başına kaldırabileceği azami yük 25 kg.’ dır.)

- Ekip olarak yük taşımalarında mutlaka gözcü ve işaretçi bulunacaktır.

- Yük taşınırken zemine mutlaka dikkat edilecek, görüş alanı kapatılarak taşıma yapılmayacaktır. Uzun malzemeler yatay ve uygun seviyede taşınacaktır.

- Şoför ve operatörler iş başı yapmadan taşıtının, makinesinin araç ve gereçlerinin kontrolünü yapacak, arızalı ve sakıncalı durumlarda kullanmayacaklardır.

- Ehliyetsiz veya yetki belgesiz hiçbir makine ve araç kullandırılmayacaktır.

- Makinelerin çalışma süresince üzerinde operatörden başka kimse bulunmayacaktır.

- Operatörler ve şoförler makine ve araçlarının periyodik bakımından sorumlu olacaklardır.

- Tüm makine, araç ve taşıtlar şantiye içerisinde hız sınırına uyacaklardır.

- Tüm motorlu araçların fenni muayeneleri zamanında ve eksiksiz olarak yapılacaktır.

- Motorlu araçların bütün lambaları, sinyalleri ve klakson gibi uyarıcı sistemleri sürekli çalışır durumda bulunacaktır.

- Motorlu araçla, sürücüleri tarafından işe başlamadan önce muayene edilecek, fren tertibatı sağlam olmayan araçlar hizmete girmeyecektir.

- Park yerinin dışında park edilmeyecek, geçici de olsa araç bırakılmayacaktır.

- Geri manevralarda mutlaka işaretçi bulundurulacaktır.

- Yükleme ve boşaltma işinde sürücüye müdahale edilmeyecektir.

- Azami taşıma kapasitesinin üzerinde yük taşınmayacak, yüklerin taşmamasına dikkat edilecektir.

- Bütün yük araçları ve iş makinelerinin şantiye içinde ve dışında inan taşımaları yasaktır. Şoför mahalli ve operatör kabinlerinde sürücü ve operatörden başka kimse bulunmayacaktır.

- Vinç operatörlerine işaretleri her zaman işaretçi verecektir.

- Yükün dengeli olup olmadığı kontrol edilecek, her zaman iki kaldırma noktası kullanılacak veya 4 bocurgat halatı kullanılacaktır.

- Eğer kaldırma halatı çok uzunsa asla düğüm atılmayacaktır.

- Borular asla C kancaları ile kaldırılmayacak, boru kaldırma kancaları kullanılacaktır.

- İstifler sağlam ve düzgün zeminler üzerine yapılacak, yüklerin devrilmemesi için ızgara veya takoz kullanılacaktır.

- Malzemeler güvenli şekil ve yükseklikte istiflenecek, döşemenin yük kaldırma sınırı, malzemenin tipi ve cinsi, yangına karşı korunma konusu dikkate alınacaktır.

- Atölye ve depoların geçit, yol, giriş çıkış kapıları, elektrik panoları ve yangın söndürme araçlarının önüne istif edilmeyecektir.

- Ambar ve depolarda sigara içilmeyecek, “Sigara İçmek, Ateşle Yaklaşmak Yasaktır” levhası herkesin görebileceği yerlere asılacaktır.

- Fıçı varil vb. yuvarlak kaplar eğik zeminde istiflenirken takoz, halat veya ip kullanılacaktır.

- Forklift sürücüleri yüklerini yavaş ve güvenli bir şekilde taşıyacak, yükleri forkliftin çatalı veya arkası ile itmeyecektir.

- Gevşek, dağınık, akıcı ve hafif malzemeler tamamen emin olmadan açık yerlerde, çatı üstlerinde (yüksek yerlerde) bırakılmayacak ve depolanmayacaktır.

- Aletler, malzemeler, uzatma kabloları, hortumlar ve sökülmüş ambalaj artıkları ayağın takılmasına veya başka tehlikelere sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlenecektir.

- Kireç, çimento veya toz çıkaran diğer malzemelerin boş torbaları çevreye toz yayılmayacak şekilde toplanacaktır.

- Depolarda toplanmış yanabilir malzemeler bulundurulmayacak, yaban otları ve çimenlerin gelişmesine mani olma işlemleri düzenli olarak tekrarlanacaktır.

- Kolayca tutuşabilen ve yanabilen sıvıların depolandığı ve kullanıldığı yerlerde döküntüler, uzun otlar ve yanar malzemeler bulundurulmayacaktır.

- Ambarlarda dökülmüş tutuşabilir veya yanabilir sıvılar derhal temizlenip bertaraf edilecektir.

- Torba, kutu, tomar içindeki veya kat kat depolanmış malzemeler bloke edilerek depolanacak ve kayıp yuvarlanmaya karşı emin olunan bir yükseklik ile sınırlandırılacaklardır.

- Özel bir durum söz konusu değilse malzemeler mümkün olduğu kadar alçak olarak ve 6 metreyi aşmayacak şekilde istiflenecektir.

- Raflarda istiflenen malzemeler düşmelere karşı fiziksel önlemler alınarak istiflenecektir.

- Araçlar enerji bulunan hatlar yakınında veya altında hareket ederken enerji hattına olabilecek uzaklığı sağlamak için bir kişi tayin edilecektir.

Sevk ve idaresinden sorumlu olduğum personeli bu talimata uygun çalıştıracağımı, aksi halde meydana gelebilecek kazaların sonuçlarından sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Tebliğ eden:							            Tebliği alan:

İş Güvenliği Uzmanı 							Alt İşveren Yetkilisinin

Adı Soyadı:		     						Adı Soyadı:		   Tarih: 		              						Tarih:                                                                                                   İmza:		                						İmza: