Çalışacağı süre belirlenmiş olan mobil vinç için şantiyeye ilk getirildiğinde İ01.01.F09 İş Makinesini Geçici Kullanma İzni Formu İş Güvenliği Uzmanı ve işten sorumlu ………….. İnşaat Sorumlusu tarafından doldurularak kayıt altına alınacaktır. İş makinesi ve operatörü için mevzuat ile …………… İnşaat Prosedürleri gereği oluşturulacak ve temin edilecek belgeler bir dosyada toplanarak İş Güvenliği Uzmanı tarafından muhafaza edilecektir.

- Mobil Vinç Operatörleri

- Mobil vinçleri yetkili operatör dışında başkasının kullanması yasaktır.

- Şantiye içinde operatörler daima baret giyecektir.

- Operatör, vinci hareket ettirmeden önce sağını ve solunu kontrol edecektir.

- İlk hareket sırasında siren çalınacaktır.

- Frenler yavaş basılacak ve mobil vinç ani durdurulmayacaktır.

- Vincin ana kancası ve freni kontrol edilecektir.

- Malzeme indirilip,  kaldırırken altlarına ve yanlarına çalışan yaklaştırılmayacaktır.

- Malzeme taşınırken çalışanların üzerinden geçerken siren ile ikaz edilecektir.

- Malzeme naklederken üzerinde adam taşınmayacaktır.

- Vinç yüklü iken kablo değiştirmek gerekiyorsa yük emniyete alınacaktır.

- Malzeme çekerken işaret almadan malzeme kaldırılmayacaktır.

- Malzemenin düzgün yerleşmesine özen gösterecektir.

- Vinç operatörü, vinç hareket halinde iken veya çalıştığı sahada vinç bomunun etraftaki tesislere çarpmamasına dikkat edecek, görevli bir kişi işaretle operatöre yardım edecektir.

- Vinç operatörü malzemenin bir yerden başka bir yere sevki esnasında havai hatlara temas etmemesi için bomu yeterince alçaltacaktır.  Eğer, bom yüksek gerilim hattına değerse operatör vinçten aşağıya inmeyecek ve olay derhal ilgili amire bildirilip elektrik kesilecektir. (Operatör veya işaretçinin vince temas etmesi ölüme neden olur.)

- Kaldırılan yük bir yerden başka bir yere taşınacaksa yerden 25-30 cm. kaldırılacaktır.

- Kaldırılan yük vincin kapasitesinden fazlaysa operatör yükü taşımayacaktır.

- Vincin çalışması esnasında hiç kimse vincin altından geçmeyecek ve çalışma bölgesinde bulunmayacaktır. Bunlarla ilgili önlemler alınmadan çalışılmayacaktır.

- Vinç kancasına veya kaldırılan yüke binilmeyecek (Başkasının binmesine de engel olunacaktır).

- Vincin kaldırma aparatları hasarsız olacaktır.

- Kancaların bağlantı yerleri iyice kontrol edilecektir.

- Bütün mobil vinçlerde yük kaldırma kapasitelerini belirten çizelge bulunmaktadır. Bu çizelgede belirlenmiş yük kapasitesi dışında yük kaldırılması yasaktır.

- Vinçle kaldırılan yükler kesinlikle çalışanlar üzerinden geçirilmeyecektir.

- Zorunlu olmadıkça yük bir araç ya da makine üzerinden geçirilmeyecektir. Aynı zamanda vinçle kaldırılan ya da indirilen bir yükün altında kimse bulunmayacaktır.

- Operatör çalışmanın güvenli olduğunu bildiği takdirde çalışmasına devam edecek aksi takdirde güvensiz ve tehlikeli bir çalışma yapmayacaktır. Çalışmalarda tehlike hissettiği durumlarda formenine/amirine haber edecek çalışmasını durduracaktır.

- Çalışma sisteminde tespit ettiği tehlikeli durum ve davranışları amirine bildirecektir.

- Operatör vinçle çalışmaya başlamadan önce vincin kumandalarını, frenlerini ve kollarını kontrol edecektir.

- Malzeme taşınmasında hasarlı halat ve teller kesinlikle kullanılmayacaktır. Uzun süre nemli havada kalmış veya paslanmış halatlar kullanılmadan önce iyice kontrol edilecektir.

- Kancaların emniyet kilitleri iyice kontrol edilecek, sapanlar keskin kenarlardan korunacaktır.

- Kaldırılan malzeme, çarpma riskine karşı kılavuz ipiyle yönlendirilecektir.

- Vinç hareket halinde iken halatlara ya da diğer hareketi parçalara dokunulmayacaktır.

- Operatör halatın sıkışması riskine karşı özenli davranacaktır.

- Tüm halatlar su, çamur, çimento içinde ve rutubetli yerlerde bırakılmayacaktır.

- Palangalar, düz ve sağlam taşıyıcılara bağlanacaktır.

- Vinç veya vinç kabininde bakım, yağlama ve onarım işleri, vinç durdurularak yapılacaktır.

- Vinç çalışırken çalışma sahasına kimse yaklaştırılmayacaktır.

- Tüm kaldırma araçları ve ataşmanları kullanılmadan önce yetkili kişilerce kontrol edilecektir.

- Vincin işi bittiğinde ana şalter kapatılacak ve emniyet ayaklarını bağlanacaktır. Vinçi emniyete almadan vinç terk edilmeyecektir.

- Çalışmalar sırasında operatör işaretçiden başka kimseden gelen komutları uygulamayacak, yalnızca işaretçiden gelen komutlara uyacaktır. Ancak her kim olursa olsun DUR komutunu uygulayacaktır.

- Mobil vinçlerde iş bitiminde ve mesai saatleri içersindeki vincin çalışmadığı zamanlarda vinç burnu serbest salınıma müsait duruma getirilmeli ve yük kancası kabinden 10 mt uzaklıkta olacaktır.

- Operatör vinç mesai saatlerinde bağlı bulunduğu formenlerine haber vermeden vinç bölgesini terk etmeyecektir.

- Mobil vinç yük kancasının emniyet mandalı daima çalışır durumda olacaktır.

- Mobil vinç çalışma bölgesinde etkin aydınlatma yapılacaktır.

- Kaldırma Ekipmanları Genel Kontrol Formu üzerinden Operatör ve İş Güvenliği Uzmanı kontrolleri yaparak kayıt altına alacaktır.

- Kaldırma ve İletme İşleri Kontrol Formu ile kontroller belirli periyodlarda yapılacaktır.

  - Mobil Vinç Kullanımı

- Mobil Vinç kullanılmadan önce operatörü tarafından göz ile incelenir. Lastikleri yağı, motor, hidrolik yağları, mazot seviyesi ile hava filtreleri kontrol edilecektir.

- Önce motor çalıştırılacaktır.

- Frenler ve aydınlatma elemanları kontrol edilecektir.

- Rölantide birkaç dakika beklenir.

- Vinç ile çalışma lokasyonuna gidilecektir.

- Vincin ayakları açılır ve ayaklarının dördünün de düz bir zemin üzerine sağlam şekilde basması sağlanacaktır.

- Vincin yüke olan mesafesi kaldırılacak yükün ağırlığına ve yükün şekline göre ayarlanacaktır.

- Mevcut kolları ile işlem gerçekleştirilecektir. (lift kaldırma /indirme ve bom yatma/ çekme)

- Kaldırılacak malzemeye göre vinç kancasına malzemenin takılması sağlanır ve bom kolu yukarı kaldırılarak yük kaldırılacaktır.

- Vinç ile yapılacak işlemlerin bitiminden sonra vinç park yerine götürülür, durmak için el freni çekilir ve park edilecektir. Vincin bomları yatık hale getirilir, ayaklar basılacaktır.

- Kontak kapatılarak motoru stop edilecektir.

- Yüksek gerilim hatları yakınında vinç kesinlikle kurulmayacaktır.

- Araç içersinde tam dolu ve kontrolü yapılmış yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.

- Ağır yükler kaldırılmadan önce vinç halatları kontrol edilmeli; deforme ve kopukluk varsa halat değiştirilmeli, halat donanımı yük kapasitesine göre ayarlanacaktır.

- Vinçten kaynaklı yağ, yakıt sızıntılarında acil durum planına göre hareket ediniz ve uygun absorban maddelerle müdahale edilecektir.

Sevk ve idaresinden sorumlu olduğum personeli bu talimata uygun çalıştıracağımı, aksi halde meydana gelebilecek kazaların sonuçlarından sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Tebliğ eden:							            Tebliği alan:

İş Güvenliği Uzmanı 							Alt İşveren Yetkilisinin

Adı Soyadı:		     						Adı Soyadı:		   Tarih: 		              						Tarih:                                                                                                   İmza:		                						İmza: