- Mobil vinçleri yetkili (ehliyetli/belgeli) operatör dışında başkasının kullanması yasaktır. Yağcıların kullanması kesinlikle yasaktır.

- Mobil vinç kurulumu yapılırken sağlam zemin üzerine kurulum yapılmalıdır. Mobil vincin devrilme riski göz önüne alınarak sağlam olmayan zeminlere kurulum yapılmamalıdır.

- Mobil vincin yer değişimi yapması gereken durumlarda bom ve ayaklar tam olarak kapatılmalı, bom ve ayaklar tam kapatılmadan vinç kesinlikle yerinden oynatılmamalıdır.

- Bütün mobil vinçlerde yük kaldırma kapasitelerini belirten çizelge bulunmaktadır. Bu çizelgede belirlenmiş yük kapasitesi dışında yük kaldırılması yasaktır.

- Vinçle kaldırılan yükler kesinlikle çalışanlar üzerinden geçirilmeyecektir. Zorunlu olmadıkça yük bir araç ya da makine üzerinden geçirilmeyecektir. Aynı zamanda vinçle kaldırılan ya da indirilen bir yükün altında kimse bulunmayacaktır. Manevra/çalışma sahasına insan girişi ikaz bandı yada bariyerlerle engellenecektir.

- Operatör çalışmanın güvenli olduğunu bildiği takdirde çalışmasına devam edecek aksi takdirde güvensiz ve tehlikeli bir çalışma yapmayacaktır. Çalışmalarda tehlike hissettiği dâhilinde ilk formen/amirine haber edecek çalışmasını durduracaktır.

- Çalışma sisteminde tespit ettiği tehlikeli durum ve davranışları ilk amirine bildirilecek ilk amirde şantiye iş güvenliği birimine yazılı olarak tebliğ edecektir

- Operatör vinçle çalışmaya başlamadan önce vincin kumandalarını, frenlerini ve kolları kontrol edilir.

- Yüksek gerilim hatları yakınında vinç kesinlikle kurulmayacaktır. Kurulması zorunlu olan durumlarda ilgili yönetmelikte belirtilen mesafe korunacak yada hattaki enerji kesilecektir. Aksi takdirde çalışma yapılmayacaktır.

- Araç içersinde tam dolu ve kontrolü yapılmış yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.

- Ağır yükler kaldırılmadan önce vinç halatları kontrol edilmeli; deforme ve kopukluk varsa halat değiştirilmeli, halat donanımı yük kapasitesine göre ayarlanmalıdır. Kopukluk olan halat/sapan ile çalışılması kesinlikle yasaktır.

- Çalışmalar sırasında operatör işaretçiden başka kimseden gelen komutları uygulamamalı, yalnızca işaretçiden gelen komutlara uymalıdır. Ancak her kim olursa olsun “DUR” komutuna uygulamalıdır.

- Mobil vinçlerde bulunan ilave uzatma bom kullanılması durumlarda yetkili makamdan onay alınması gerekmektedir. Onay alınmadan ilave uzatma ile çalışmak yasaktır.

- Mobil vinçlerde iş bitiminde ve mesai saatleri içersindeki vincin çalışmadığı zamanlarda vinç burnu serbest salınıma müsait duruma getirilmeli ve yük kancası kabinden 10 metre uzaklıkta olmalıdır.

- Operatör vinç mesai saatlerinde bağlı bulunduğu kısım şeflerine haber vermeden vinci bölgesini terk etmemelidir.

- Mobil vinçler malzeme sepetiyle insan taşıması yapılamaz.

- Mobil vinç operatörü en küçük rahatsızlığını doktora bildirmelidir.

- Mobil vinç yük kancasının emniyet mandalı daima çalışır durumda olmalıdır.

- Mobil vinç çalışma bölgesinde etkin aydınlatma yapılmalıdır.

| TEBLİĞ EDEN(LER) | TEBELLÜĞ EDEN(LER) |
| --- | --- |
| Adı Soyadı: Tarih, İmza: | Adı Soyadı: Tarih, İmza: |