| Sıra No | Tehlikeli Durum/Davranış | Olası Risk | Tavsiye Edilen Önlem | RİSK BİLEŞENLERİ | Alınan Önlem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Olasılık | Şiddet | Risk Derecesi |  |
| 1 | 1-2-3-4-5 Nolu Depo alanında Acil durumlarda acil aydınlatmaların yetersiz olması ve kapalı konumda bırakılması | Acil durumlarda elektrik kesilmesi sonucu personelin kaçış güzergahını görememesi sonucu yaralanma, ölüm. | İşletme içinde her depo için birer adet acil aydınlatma alınması gerekmektedir. | 1 | 5 | 5 |  |
| 2 | 1-2-3-4-5 Nolu Depolarda Acil çıkış kapılarının raylı olması ve dışarı açılır kapı bulunmaması | Acil durumlarda panik, izdiham, ikincil kazalar, yaralanmalar, ölüm | İş yeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik EK-I Madde : 4.4 ‘te belirtildiği üzere acil çıkış kapılarının dışa açılır duruma getirilmesi gerekmektedir. Sebebi ise; aynı anda bir çok personelin kapıdan çıkmaya çalışması anında kapıyı açamaması ve deprem anında kapının sıkışma riski olduğundan vurarak açılamaması. | 1 | 5 | 5 |  |
| Sıra No | Tehlikeli Durum/Davranış | Olası Risk | Tavsiye Edilen Önlem | RİSK BİLEŞENLERİ | Alınan Önlem |
|  |  |  |  | Olasılık | Şiddet | Risk Derecesi |  |
| 3 | 1-2-3-4-5 Nolu Depo alanlarında Acil durumlar için kaçış güzergahları ve toplanma alanının belirlenmemiş olması | Acil durumlarda panik, izdiham, ikincil kazalar, yaralanmalar, ölüm | İşletmede oluşabilecek acil durumlar için acil kaçış güzergahı belirlenmelidir. Acil durumlarda panik ve şuur kaybı oluşacağından personel kaçış güzergahını tam olarak kestiremez. Bu durumda acil çıkış işaretlemelerinin yapılması gerekmektedir. | 2 | 5 | 10 |  |
| Sıra No | Tehlikeli Durum/Davranış | Olası Risk | Tavsiye Edilen Önlem | RİSK BİLEŞENLERİ | Alınan Önlem |
|  |  |  |  | Olasılık | Şiddet | Risk Derecesi |  |
| 4 | Depo sahası alanında ve merkez çalışma alanlarındaki personel içerisinden Acil durumlarda acil durum ekiplerinin belirlenmemesi ve ilk yardım eğitimi (sertifikası) almış elemanın bulunmaması | Acil durumlarda panik, izdiham, ikincil kazalar, yaralanmalar, ölüm | Acil durum ekipleri (Haberleşme, söndürme, kurtarma, koruma, söndürme, ilk yardım ekipleri) ‘nin belirlenmesi gerekmektedir ve Acil durum eylem planına bu ekiplerin yazılması gerekmektedir. Ekip listesi işletmenin herkes tarafından görünebilecek panosuna asılması gerekmektedir. Personel sayısının %10’u ilk yardım sertifikasına sahip olmalıdır. | 2 | 5 | 10 |  |
| Sıra No | Tehlikeli Durum/Davranış | Olası Risk | Tavsiye Edilen Önlem | RİSK BİLEŞENLERİ | Alınan Önlem |
|  |  |  |  | Olasılık | Şiddet | Risk Derecesi |  |
| 5 | İş Güvenliği ve Acil Durum Eğitimlerinin Verilmemesi | Eğitim ve Tatbikat eksikliği sonucu zayiat artışı, zarar ve hasarın artması | İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Acil Durum ve Doğal Afetler Eğitimleri ve ilgili tatbikatlar düzenli aralıklarla verilmeli ve yapılmalıdır. | 4 | 5 | 20 |  |
| 6 | Ofiste ve ekranlı araçlar karşısında çalışma, Ergonomik ve sağlam olmayan çalışma koşulları | Ergonomik koşulların yetersizliğinden doğabilecek meslek hastalıkları ve rahatsızlıklar, Bel, sırt ağrıları, Oturaktan düşme ve yaralanma | Ekranlı araçlarda çalışacak personellere gözlerin korunması ile ilgili eğitim verilmeli, ekranla göz arası mesafe en az 60 cm. olacak şekilde ayarlanmalı, klavyenin önünde personelin kollarını yaslayabileceği uygun bir boşluk bulunmalı, sırt dik ve dayalı, baş dik, baldırlar sandalyeye tam oturmuş, ekran dikey konuma ayarlı olmalı, Çalışma masası ekran, klavye, dokümanlar vb. malzemeleri rahatça alabilecek genişlikte olmalıdır. Personelin rahat hareket edebilmesi için yeterli alan bulunmalı, Sandalyenin oturma kısmı aşağı ve yukarı, sırt dayama kısmı öne arkaya ayarlanabilir, bele uygun ve esnek olmalıdır. | 2 | 3 | 6 |  |
| Sıra No | Tehlikeli Durum/Davranış | Olası Risk | Tavsiye Edilen Önlem | RİSK BİLEŞENLERİ | Alınan Önlem |
|  |  |  |  | Olasılık | Şiddet | Risk Derecesi |  |
| 7 | 1-2-3-4-5 Nolu Depo içerisinde Yangın Tüplerinin olmaması | Olası bir yangın anında yangın tüplerine erişimin gerekli sürede sağlanamaması sonucu maddi hasar, yaralanma, ölüm | Depo içerisine yeterli sayıda yangın tüpü eklenmelidir ,tüplerin önüne hiçbir zaman ekipman, teçhizat v.s. konulmamalıdır ve erişim güçleştirilmemelidir. Ayrıca yangın tüpleri yerden 90 cm yüksekliğe duvara asılmalıdır. Yangın tüpleri üzerine “YANGIN TÜPÜ” levhası asılması gerekmektedir. Üzerinde bulunan poşetler çıkarılmalıdır. | 4 | 5 | 20 |  |
| 8 | Yangın tüpleri | Olası bir yangın anında yangın tüplerinin dolu olmaması sonucu yangına müdahale edilememesi sonucu maddi hasar, yaralanma, ölüm. | Yangın tüplerinin periyodik dolum kontrollerinin 6 ayda bir yetkili kuruluşa yaptırılması gerekmektedir. Ayrıca işletme içinde YSC yetersiz sayıdadır. | 4 | 5 | 20 |  |
| Sıra No | Tehlikeli Durum/Davranış | Olası Risk | Tavsiye Edilen Önlem | RİSK BİLEŞENLERİ | Alınan Önlem |
|  |  |  |  | Olasılık | Şiddet | Risk Derecesi |  |
| 9 | 1-2-3-4-5 Nolu Depo içerisinde Ecza Dolabı Olmaması | Rahatsızlanma sonucu ilk yardımda bulunulamaması. | Her depo için birer adet ilk yardım dolabı alınmalıdır.İlk yardım dolaplarında bulunması gereken malzemeler listesi mevzuatlara göre hazırlanmalıdır. Malzeme bittiğinde tedarikini ilk yardım dolabı sorumluları sağlamalıdır. | 2 | 3 | 6 |  |
| 10 | Depo içerisndeki,Elektrik Panoları | Elektrik çarpması, yaralanma, ölüm | Elektrik panolarının önüne herhangi bir malzeme konulmamalıdır. Elektrik panolarının önünde yalıtkan paspas bulunmalıdır. Elektrik panolarının her yıl periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Elektrik panolarının yakınında KKT YSC bulundurulmalıdır. | 2 | 5 | 10 |  |
| Sıra No | Tehlikeli Durum/Davranış | Olası Risk | Tavsiye Edilen Önlem | RİSK BİLEŞENLERİ | Alınan Önlem |
|  |  |  |  | Olasılık | Şiddet | Risk Derecesi |  |
| 11 | Nakliye Malzeme Deposu alanındaki Tuvaletler, Hijyenik olmayan ortam | Bulaşıcı hastalık, mikrobik hastalıklar. | Tuvaletlerin temizliğine özen gösterilmelidir. Günde en az 2 kez tuvalet temizliği yapılmalıdır. Tuvaletlerde tuvalet kağıdı, fırça, çöp kovası, sabun, havlu peçete gibi malzemeler bulunmalıdır. | 2 | 3 | 6 |  |
| Sıra No | Tehlikeli Durum/Davranış | Olası Risk | Tavsiye Edilen Önlem | RİSK BİLEŞENLERİ | Alınan Önlem |
|  |  |  |  | Olasılık | Şiddet | Risk Derecesi |  |
| 12 | Elektrik Tesisatı | Elektrik yangınları, elektrik çarpması | Tüm elektrik tesisatının yılda bir periyodik kontrolünün yapılması ve raporunun iş sağlığı ve güvenliği dosyasında saklanması gerekmektedir. | 3 | 5 | 15 |  |
| 13 | İş Stresi | Psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklar, isteksizlik. | Çalışanların iş stresi nedeniyle düzenli, üretimi aksatmayacak şekilde çalışmaları, hedefsiz kalmayacakları şekilde desteklenmeleri gerekmektedir. İşini iyi yapanlar mükafatlandırılmalı veya yüceltilmeleri, çalışmaların daha verimli hale getirilmesini sağlayacaktır. | 3 | 2 | 6 |  |
| Sıra No | Tehlikeli Durum/Davranış | Olası Risk | Tavsiye Edilen Önlem | RİSK BİLEŞENLERİ | Alınan Önlem |
|  |  |  |  | Olasılık | Şiddet | Risk Derecesi |  |
| 14 | Elle Taşıma | Bel rahatsızlıkları | Çalışanlarda bel rahatsızlıklarına sebep olacak ağır yüklerin kaldırılması 25 kg ile sınırlandırılmalıdır.Bir kişi ağırlığı 25 kg dan fazla yükleri kaldırmamalıdır. Daha hafif yükleri kaldırırken ise bel ile değil bacakları ile kaldırmalıdır ki bel rahatsızlıkları yaşamasın. Bunun için İSG eğitimlerinde elle taşıma işleri ile ilgili bildirimler mevcut olacaktır. | 2 | 5 | 10 |  |
| Sıra No | Tehlikeli Durum/Davranış | Olası Risk | Tavsiye Edilen Önlem | RİSK BİLEŞENLERİ | Alınan Önlem |
|  |  |  |  | Olasılık | Şiddet | Risk Derecesi |  |
| 15 | 1-2-3-4-5 Nolu Depo Çalışma ortamı, üretim alanı aydınlatması | Kaza, düşme, yaralanma, ölüm | Aydınlatma ortam ölçümleri yaptırılmalıdır. İşletmenin bazı alanlarındaki yetersiz aydınlatmaların giderilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. | 4 | 3 | 12 |  |
| 16 | 1-2-3-4-5 Nolu Depo Güvenliği Talimatlarının Olmaması | Kaza Sonucu yaralanma, ölüm | İşletme içi iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmeği hazırlanıp işçilere tebliğ edilerek dağıtılmalıdır. Ayrıca disiplin kuralları ile birlikte hazırlanacak olan 1 sayfalık iç yönetmelik taahütnamesi işletmenin her bölümüne panolara asılmalıdır. | 2 | 3 | 6 |  |
| Sıra No | Tehlikeli Durum/Davranış | Olası Risk | Tavsiye Edilen Önlem | RİSK BİLEŞENLERİ | Alınan Önlem |
|  |  |  |  | Olasılık | Şiddet | Risk Derecesi |  |
| 17 | Merkez Bina,Acil Durumlar,Yangın | Önemli evrak kaybı, evraklarda geri döndürülemez kayıp | Acil durumda, önemli evrak kaybı yaşanmaması için ilk kurtarılacak malzeme ve belgelerin işaretlenmesi gerekmektedir. | 3 | 5 | 15 |  |
| 18 | 1-2-3-4-5 Nolu Depo ve Merkez Ofis faaliyet alanı Acil Durumlar, Deprem,Yangın v.s | Acil durumlarda aranacak numaraların panik halinde iken hatırlanamaması, yaralanma, ölüm | Acil durum telefonlarını işletmenin görünür yerlerine duvara asılması gerekmektedir. | 2 | 5 | 10 |  |
| Sıra No | Tehlikeli Durum/Davranış | Olası Risk | Tavsiye Edilen Önlem | RİSK BİLEŞENLERİ | Alınan Önlem |
|  |  |  |  | Olasılık | Şiddet | Risk Derecesi |  |
| 19 | Elektrik panoları | Elektrik çarpması | Elektrik panolarının kapakları her zaman kapalı konumda bulundurulmalıdır. Pano kapakları üzerine elektrik tehlikesi işareti asılmalıdır. Ayrıca Pano kapağını kapalı tut uyarısının kapak üzerine asılması gerekmektedir. | 1 | 5 | 5 |  |
| Sıra No | Tehlikeli Durum/Davranış | Olası Risk | Tavsiye Edilen Önlem | RİSK BİLEŞENLERİ | Alınan Önlem |
|  |  |  |  | Olasılık | Şiddet | Risk Derecesi |  |
| 20 | 1-2-3-4-5 Nolu Depo faaliyet alanında Yüksekte bulunan malzemeler | Malzemelerin personelin üzerine düşmesi sonucu yaralanma, ölüm | İşletme içinde malzeme depolanması ile alakalı ciddi bir çalışma yapılması gerekmektedir. Personelin çalışma alanının tam üzerine denk gelen birçok istifleme söz konusudur. Bir deprem anında veya malzeme alırken, malzemenin personelin üzerine düşme riski büyüktür. Bu durumda rafların en üst noktasına malzeme konulması gerekiyorsa konulan malzemenin düşmesini engelleyecek şekilde süpürgelik yapılmalıdır. | 3 | 5 | 15 |  |
| Sıra No | Tehlikeli Durum/Davranış | Olası Risk | Tavsiye Edilen Önlem | RİSK BİLEŞENLERİ | Alınan Önlem |
|  |  |  |  | Olasılık | Şiddet | Risk Derecesi |  |
| 21 | 1-2-3-4-5 Nolu Depo faaliyet alanı içerisndeki Konteynerler,Ağır malzemeler | Malzemenin konulduğu yerden düşmesi sonucu; yaralanma, ölüm | İşletme içinde, bu tür 3m den fazla istiflenen malzemelerin, asıldıkları yerden düşme riski bulunmaktadır. Bu durumda malzemelerin konulduğu alan önüne destek yapılmalıdır. | 4 | 5 | 20 |  |
| Sıra No | Tehlikeli Durum/Davranış | Olası Risk | Tavsiye Edilen Önlem | RİSK BİLEŞENLERİ | Alınan Önlem |
|  |  |  |  | Olasılık | Şiddet | Risk Derecesi |  |
| 22 | Yük Taşınması, Yük Kapasitesini Aşmak | Trafik kazası,ciddi yaralanmalar,Ölümler | Nakliye araçlarında taşınacak olan yükün ağırlık kapasitesi maksimum alacağı yükten fazlası olamaz, Sürücüye bu konuda eğitim verilecek. Farklı bir durumda yetkililere haber verilecektir. | 2 | 5 | 10 |  |
| 23 | Taşıma,Hız sınırını aşmak | Trafik kazası,ciddi yaralanmalar,ölümler | Taşıma aracına takometre takılmış olmalıdır.Servis araçlarının hızı otobanlarda saatte 110 km’yi ,kamyonetlerin ise 95 km ‘yi geçemez.Taşıma araçlarının hızı,kamyonetlerin ise 50 km’yi geçemez. | 4 | 4 | 16 |  |
| Sıra No | Tehlikeli Durum/Davranış | Olası Risk | Tavsiye Edilen Önlem | RİSK BİLEŞENLERİ | Alınan Önlem |
|  |  |  |  | Olasılık | Şiddet | Risk Derecesi |  |
| 24 | İzin belgesi doldurmadan işletme sahasının dışına çıkma | Kaza geçirme, suikast, Araba çarpması v.s. | Personelin işletme sahası dışına çıkışlarında mutlaka izin belgesi doldurması sağlanmalıdır. Gerekli uyarılar panolara asılmıştır. Fakat personelin bu kurala uyup uymadığı konusunda denetim yapılmalıdır. | 2 | 5 | 10 |  |
| 25 | 1-2-3-4-5 Nolu Depo faaliyet alanı Forklift Geçiş yollarının işaretinin olmaması | Çarpma,iş kazası | Forklift geçiş yollarının işaretlenmesi ve yol güzergahında herhangi bir malzeme bulundurulmaması gerekmektedir. | 2 | 5 | 10 |  |

RİSK ANALİZİNDE BULUNAN MADDELERLE İLGİLİ DETAYLI, AÇIKLAYICI BİLGİLER.

MADDE 14  (Elektrikle Yapılan Çalışmalarda İş Kazalarını Oluşturan Genel Etkenler Şunlardır):

1-Elektrik tesisatının cins ve hacmine göre yetkili ehliyete sahip kişilerce yapılmaması, bakım ve onarımının sağlanamaması,

2-Makina veya aletlerin çıplak metal kısımlarının topraklanmamış ya da gerekli yalıtımın yapılmamış olması,

3-Topraklamanın kolay muayene edilememesi sonucu, topraklaması yapılmış bilinen alet veya makinaların, zaman süreci içerisinde veya dış etkenler sonucu topraklamasının bozulması,

4-Çalışanlara yeterli kişisel koruyucu, yeterli güvenlik malzemesi verilmemesi veya çalışanların bunları kullanmamaları,

5-Çalışanlara işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında gerekli bilgilerin verilmemesi ve bu konuda sürekli olarak uyarılmamaları veya işyerinde konulan bu kurallara çalışanların uymaması,

6-Çalışanların elektrik enerjisi hakkında gerekli eğitim, bilgi ve deneyime sahip olmamaları, bunun sonucu olarak kendilerine aşırı güven duymaları ve elektriğe karşı gerekli dikkat ve özeni göstermemeleri

7-Çalışanların gerekli talimatları almadan veya görevleri dışında arızaya müdahale etmeleri.

8-Çalışanların veya çalıştıranların işlerini benimsememeleri.

İnsanları elektrik çarpmasından korumak için genel olarak:

-Koruyucu yalıtma,

-Üzerinde durulan yerin yalıtılması,

-Küçük gerilim kullanma,

-Sıfırlama ve

-Topraklama, gibi düzenler kullanılır.

Ayrıca Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin 25.10.1996 tarih 22798 sayılı resmi gazetede yayımlanan son değişikliği ile TEDAŞ'ın da zorunlu kıldığı Kaçak akım rölesi (diğer adıyla hayat koruma) iş güvenliği adına çok güzel bir teknik ilerlemedir.

MADDE 25:  (YÜKLE VE YÜK TAŞIMA İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ)

1. Yükün özellikleri

Aşağıda belirtilen özelliklere sahip yüklerin elle taşınması sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilir;

- Çok ağır veya çok büyükse,- kaba veya kavranılması zor ise,- dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa,- vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumda ise,- özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekilde ise.

2. Fiziksel güç gereksinimi

İş;- çok yorucu ise,- mutlaka vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa,- yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa,- vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa,bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, özellikle sırt ve bel incinmelerine neden olabilir.

3. Çalışma ortamının özellikleri

Çalışma ortamı aşağıdaki özelliklerde ise, özellikle sırt incinmesi riskini artırabilir;

- Çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise,- zemin düz değilse, engeller bulunuyorsa veya düşme veya kayma tehlikesi varsa,- çalışma ortam ve şartları, işçilerin yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun değilse,- işyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıkları varsa,- zemin veya üzerinde durulan yer dengesizse,- sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değilse.

4. İşin gerekleri

Aşağıda belirtilen çalışma şekillerinden bir veya daha fazlasını gerektiren işler sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilir.

- Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar,- yetersiz ara ve dinlenme süresi,- aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri,- işlemin gerektirdiği, işçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu.

EK-II

BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ

İşçinin;- yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması,- uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanması,- yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması,durumunda işçiler risk altında olabilirler.

MADDE 27: ( İŞYERİ AYDINLATMA ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMA ZORUNLULUĞU)

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Madde 18;

İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler, en az 20 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması ve benzeri kaba işlerin yapıldığı yerler ile iş geçit koridor yol ve merdivenler, en az 50 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

Kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi ve benzeri işlerin yapıldığı yerler ile kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yükasansör kabinleri malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar, en az 100 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

Normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar, konserve ve kutulama ve benzeri işlerin yapıldığı yerler, en az 200 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

Ayrıntıların, yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler, en az 300 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler, en az 500 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler en az 1000 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.

b) İşçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesinde, işçinin kullandığı kişisel kulak koruyucularının koruyucu etkisi de dikkate alınarak maruziyet sınır değer uygulanacaktır. Maruziyet etkin değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmayacaktır.

c) Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde ve aşağıdaki şartlara uyulmak kaydı ile maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerlerinin uygulanmasında günlük maruziyet değerleri yerine haftalık maruziyet değerleri kullanılabilir:

1) Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi 87 dB (A) maruziyet sınır değerini aşmayacaktır.

2) Bu işlerdeki riskleri en aza indirmek için yeterli önlemler alınmış olacaktır.

a-Makine gövde topraklama bağlantısı yapılmış olmalı.
b-Makineye enerji ileten kablolarda ekleme ve izolasyon bozukluğu olmamalıdır.
c-Elektrot pensesine ve ucu kaynak yapılacak parçaya bağlanan kabloların kalınlıkları, kullanılacak akım şiddetine (Amper) uygun olarak seçilmeli,üzerlerinde izolasyon bozukluğu ve eklemeler olmamalıdır.
d-İzoleli kaynak pensesi kullanılmalı,ağzı ve izolasyonu bozuk penseler kullanılmamalıdır.
e-Gemi kabinleri,kazan ve tankların iç kısımları gibi dar alanlardaki kaynak işlerinde,yalnız doğru akım üreten ve boşta çalışma gerilimi düşük, alçak gerilim cihazları kullanılmalıdır.
f-Dar yerlerde yapılan kaynak işlerinde,kaynakçının vücudunun metal kısımlara temasını önleyecek koruyucu giysi veya altlıklar kullanılmalıdır.
g-Makine boşta çalışırken,verilen molalarda veya cüruf temizlerken elektrot pensesi koltuk altına sıkıştırılmamalı,iletken olmayan bir levha üzerine konulmalıdır.

çeşidi,,kaynak edilen metal cinsi ile koruyucu gazların cinsine ve elektrot cinslerine göre değişken olmak üzere kaynak esnasında çalışma ortamına çok değişik gaz, toz ve dumanlar yayılır. Bu gaz, toz, ve dumanlar bazen ortamda bulunanları boğacak veya zehirleyecek konsantrasyonlara ulaşır. 
Gaz, kullanılarak yapılan kaynak ve kesme işlemleri sırasında, , elektrot üzerindeki örtü içinde bulunan organik maddelerin yan¬ması sonucu kullanılan gazın,oksijenle yanması ile karbondioksit ve karbon monoksit gazları ve metalin erimesi sonucunda metal buharları ortama yayılır. 
Karbon monoksit gazı, kimyasal boğucu bir gazdır. Ortam havasındaki %0.01 konsantrasyon belirtisizdir,%0.2 konsantrasyon bir saatte öldürür, % 1 konsantrasyona maruziyet hemen öldürür. 
Karbon dioksit gazı, basit boğucu bir gazdır. Ortam havasındaki hafif konsantrasyonları solunum sistemini uyarır. % 1-3 konsantrasyonu etkisizdir. % 3-6 konsantrasyonu baş ağrısı, dispnea, terleme yapabilir. % 6 – 10 konsantrasyonu görme bulanıklığı, bilinç kaybı oluşturabilir. % 10 ve üzerindeki konsantrasyonlarda yaşam sona erer.
Ark kaynağı sırasında oluşan ozon ve azot oksitleri irritan gazlardır, solunum yollarını tahriş ederler. 
Bu nedenle maruziyeti önlemek için;
Dolayısıyla oluşan bu zararlı maddelerin çalışma ortamından ve kaynakçı solumadan atılması gerekmektedir. Bunun en iyi yolu uygun havalandırma sistemleri teçhiz edilmiş kaynakhaneler oluşturmaktır. 
a-Çıkan gaz ve buharların,ortam havasına karışmadan,solunum seviyesinin altından lokal aspirasyon yöntemi ile alınarak dışarı atılmalıdır.
b-Böyle bir sistem yoksa, P3 kombine maske kullanılmalıdır.
c-Açık alanda kaynak veya kesme işlemi yapılıyor ise, rüzgar veya hava akımı arkaya alınarak işlem yapılmalıdır. Bu yöntemle kirli hava teneffüs edilmeden kişiden uzaklaşacaktır.

b-Göz muayenesi yapılmalı.
c-Genel sağlık kontrolü yapılmalıdır.

Acil Durum Prosedürleri

Geri tepme olur ve alev şalomadan içeri doğru ilerlerse, ıslığa benzer tiz bir ses duyulur.

Şalomadaki valflerden önce oksijene ait olanı, sonra da yakıcı gaza ait olanı kapatın.

Birkaç dakika bekledikten sonra alevin söndüğünden emin olun. Tekrar kullanmadan önce şaloma ucunun soğuduğundan emin olun.

MADDE 19 VE 47:  (TUVALETLER VE SOYUNMA ODALARI İLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER)

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Madde 18. Soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar

18.1 Soyunma yeri ve elbise dolabı

18.1.1 İş elbisesi giyme zorunluluğu olan işçiler için uygun soyunma yerleri sağlanacak, işçilerden soyunma yerleri dışındaki yerlerde üstlerini değiştirmelerine izin verilmeyecektir. Soyunma yerleri kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olacak ve buralarda yeterli sayıda oturma yeri bulunacaktır.

18.1.2 Soyunma odaları yeterli büyüklükte olacak ve her işçi için çalışma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunacaktır. Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde, iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için, elbise dolapları yan yana iki bölmeli olacak veya iki ayrı elbise dolabı verilecektir.

18.1.3 Kadın ve erkek işçiler için ayrı soyunma yerleri sağlanacaktır.

18.1.4 Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde işçilerin elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer sağlanacaktır.

18.2 Duşlar ve lavabolar

18.2.1 Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde işçiler için uygun duş tesisleri yapılacaktır. Duşlar kadın ve erkek işçiler için ayrı ayrı olacaktır.

18.2.2 Duşlar işçilerin rahatça yıkanabilecekleri genişlikte ve uygun hijyenik koşullarda olacaktır. Duşlarda sıcak ve soğuk akar su bulunacaktır.

18.2.3 Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında, gerekiyorsa akar sıcak suyu da bulunan lavabolar bulunacaktır. Lavabolar erkek ve kadın işçiler için ayrı ayrı olacaktır.

18.2.4 Duş veya lavaboların soyunma yerlerinden ayrı yerlerde bulunması durumunda, duş ve lavabolar ile soyunma yerleri arasında kolay bağlantı sağlanacaktır.

18.3 Tuvalet ve Lavabolar

Çalışma yerlerine, dinlenme odalarına, soyunma yerlerine, duş ve yıkanma yerlerine yakın yerlerde yeterli sayıda tuvalet ve lavabo bulunacaktır. Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadın işçiler için ayrı ayrı olacaktır.