OTOGAZ İSTASYONLARINDA TEHLİKE VE RİSKLER

Otogaz istasyonlarında tehlike tanımı yapılırken göz önünde bulundurulacak en önemli husus LPG olmalıdır.

LPG basınçlı kaplarda depolanır. Basınç kaldırıldığında tekrar gaz faza geçer. Hava ile patlayıcı karışım meydana getirir. Ayrıca, sıvı fazdan gaz faza geçerken temas ettiği her türlü yüzeyden ısı alır. Eğer bir kişi gereken kişisel koruyucularını kullanmadan çalışırsa soğuk yanıkları meydana gelir.

Yapılan araştırmalar, otogaz istasyonlarında patlama ve yangınların oluş nedenlerinin, statik elektrik birikimi, kıvılcım çıkaran malzemeler ve sigara olduğunu göstermektedir.

Patlamaya yol açabilecek bu tür tehlikeler belirlendikten sonra güvenli çalışma ortamının koşulları gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Tehlikeler:

LPG sızıntısı, LPG nin çukurda birikmesi, emniyetsiz LPG tankı ve ekipmanları, katodik korumanın yetersizliği, arızalı ve ex-proof olmayan elektrik donanımı, otogaz istasyonunda yetkisiz personel çalıştırılması, dispenser kontrollerin yapılmaması, dispenser ekipmanlarının uygun olmaması, deprem ve diğer doğal afetler nedeniyle meydana gelebilecek tehlikeler, sıcak yüzeylerin veya boruların olması, statik elektrik kaynaklı tehlikeler, sabotaj nedeniyle olabilecek tehlikeler, İzinsiz çalışma, dolum ve boşaltım sırasında tankerlerin topraklamasının yapılmamış olması, basınçlı kaplarla  çalışma, aydınlatma yetersizliği, tesisin diğer yerlere mesafelerinin uygun olmaması, tankerlerin giriş çıkışındaki olumsuz hareketler, diğer taşıt araçlarının saha içinde hareketi, tamir ve bakım işlerinden kaynaklanan çeşitli tehlikeler, tanktan kaynaklanabilecek tehlikeler, sıcak ve soğuk ortamda çalışma, dalgınlık ve dikkatsizlik gibi istenmeyen insan davranışları, radyoaktif paratoner bulunması, çalışma alanında yemek yeme, sigara kullanımı, ateşli çalışma, yük taşıma,  ekranlı araçlarla uzun süre çalışma, yüksekte güvenli olmayan çalışma, acil durum butonlarının bulunmaması, sertifikasız personel çalıştırılması, kişisel koruyucuların uygun olmayışı, ikaz levhalarının yetersizliği veya uygun olmayışı, çevredeki kurumuş otlar

OTOGAZ İSTASYONUNDA RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK UNSURLAR:

- Otogaz istasyon sahasının durumu

- Tank  ve ekipmanlar

- Dispenser ve ekipmanlar

- Tankerler ve LPG nin tanklara dolumu

- Otogaz istasyonundaki elektrik ve topraklama tesisatı

- Otogaz  istasyonundaki makine donanımı

- Otogaz istasyonundaki iş makineleri

- Bakım ve onarım faaliyetleri

- Diğer faaliyetler

- Çalışanlar

- İdari bina ( Yemekhane, banyo,diğer tesisler  vs )

- Ziyaretçiler

Yukarıda bulunan her bir unsur acil risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde  inceleme başlığı olmalıdır.

Risk analizinde otogaz istasyonundaki çalışmaların gece yapılacağı da dikkate alınmalıdır.

Örnekler:

Otogaz istasyon sahası risk analizi unsurları

- İstasyon yerleşim planı

- İstasyonun etrafının çevresi

- İstasyon aydınlatması

- İstasyonun yangın güvenliği

- İstasyonun acil durum güvenliği

- Yaya yolları ve çıkışları

- Taşıt yolları ve çıkışları

- Diğer unsurlar

Dispenser ve ekipmanları risk analizi unsurları

- Dispenserin özelliği ( Tip ve sistem onayı, İmalatçı yeterlik Belgesi ve  TSE Ex-proof Belgesi )

- Dispenser kalibrasyonu

- Dipenserin konumu ( Yerleşim )

- Dispenser hortumu

- Kaplin

- Dolum Tabancası

- Dispenserdeki gaz detektörü

- Yangın söndürücüler

- Uyarı işaretleri

RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ

Risk analizinde tehlikenin gerçekleşme ihtimali, tehlikenin etkisi gibi değerlere sayısal değerler verilir ve bu değerler matematiksel ve  mantıksal metotlar ile proses edilip risk değeri bulunur.

Risk: Zarar büyüklüğü x Gerçekleşme olasılığı

Risk analizi için kullanılan başlıca metotlar aşağıdadır:

- Başlangıç (Ön) Tehlike Analizi – (Preliminary Hazard Analysis – PHA)

- Birincil Risk Analizi -(Preliminary Risk Analysis (PRA)

- Risk Değerlendirme Karar Matris Metodolojisi ( Risk Assessment Decision Matrix) 
a) L Tipi Matris 
b) Çok Değiskenli X Tipi Matris Diyagramı

- Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi (Hazard and Operability Studies- HAZOP) :

- Tehlike Derecelendirme İndeksi (DOW index, MOND index, NFPA index)

- Hızlı Derecelendirme Metodu (Rapid Ranking, Material Factor)

- Hata Ağacı Analizi Metodolojisi – HAA (Fault Tree Analysis-FTA)

- Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Metodolojisi – HTEA/OHTEA (Failure Mode and Effects Analysis- Failure Mode and Critically Effects Analysis- FMEA/FMECA)

- Güvenlik  Denetimi (Safety Audit)

- Olay Ağacı Analizi (Event Tree Analysis - ETA)

- Neden – Sonuç Analizi (Cause-Consequence Analysis)

- İş Güvenlik Analizi – JSA (Job Safety Analysis)

- What if..? :

- Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi -(Preliminary Risk Analysis (PRA) Using Checklists)

Otogaz istasyonlarında risk değerlendirme için en kolay yöntem kontrol formlarının uygulanmasıyla olur.

LPG nin dolum faaliyeti için aşağıda örnek bir kontrol tablosu verilmiştir. Bu kontrol tablosunun daha da geliştirilmesi mümkündür. Bu tip kontrol listeleri tanklara, tank donanımlarına ve dispenserlere de kolaylıkla uygulanabilinir.

| LPG DOLUM FAALİYETİ KONTROL FORMU | Sorumlu:………………… İmza:……………………. |
| --- | --- |
| Kontrol no:………………Tarih:…………………. |  |
| No | KONTROL | SONUÇ | ÖNLEM | AÇIKLAMA |
|  |  | Evet | Hayır |  |  |
| 1 | Tankerin gerekli ruhsat ve izinleri var mı? |  |  |  |  |
| 2 | Dolum sahası yeteri güvenliğe sahip mi ? |  |  |  |  |
| 3 | Tanker egzoz alev susturucuyu takmış mı? |  |  |  |  |
| 4 | Tanker motoru durdurulmuş mu ? |  |  |  |  |
| 5 | Tanker el freni çekilmiş mi? |  |  |  |  |
| 6 | Sürücü dolum esnasında aracın başında mı ? |  |  |  |  |
| 7 | Uyarı levhaları yerinde mi? |  |  |  |  |
| 8 | Tanker topraklama bağlantısını yapmış mı? |  |  |  |  |
| 9 | Dolum yapılacak tankın valf ve bağlantıları uygun mu ? |  |  |  |  |
| 10 | Tanker topraklaması yapılmış mı ? |  |  |  |  |
| 11 | Maksimum %85 doluluk şartına uyuluyor mu ? |  |  |  |  |
| 12 | Tanker sahası yangın önlemleri alınmış mı? |  |  |  |  |
| 13 | Tanker sahasında yetkisiz personel var mı ? |  |  |  |  |
| 14 | Kişisel koruyucular kullanılıyor mu ? |  |  |  |  |
| 15 | …………………….. | ……… |  | ……………… | ……………. |
| … | …………………….. | ……….. |  | ……………. | ……………. |

ÖN TEHLİKE ANALİZİ ( PHA )

Genellikle tehlikenin erken safhasında yapılan güvenlik analizi bir ön tehlike analizidir. Tehlike ve tehlike içeren faaliyetleri sistematik olarak belirlemek için kontrol listeleri düzenlenir.

Ön tehlike analizinin otogaz istasyonları faaliyete geçmeden yapılması birçok riski ortadan kaldıracaktır.

| FONKSİYON | TEHLİKELİ ŞARTLAR | NEDENLER | SONUÇLAR | NEREDE OLABİLECEĞİ | ÖNERİLER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LPG | SIZINTI | VANA HATALARI | YANGIN PATLAMA | B10 VANASI | KALİTESİ BELGELİ VANA YERLEŞTİRME |
|  |  | HAT HATALARI |  | A HATTI | BASINÇ KONTROLÜ KALİTELİ HAT, BAĞLANTI YERLEŞTİRME |
|  |  | YÜKSEK BASINÇ |  | T BÖLGESİ | BASINÇ KONTROLÜ DENETİM |

PHA MATRİS KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

RİSK DEĞERLENDİRME

- Her bir tehlikenin zarar büyüklüğü ve meydana gelme olasılığı ölçülür:

Etki ( Risk ) = Olasılık X Zarar büyüklüğü

OLASILIK İÇİN GÖZ ÖNÜNE ALINACAK KRİTERLER:

- Kayıtlar, belgeler

- Tehlikeye kaç kişinin maruz kaldığı

- Maruziyetin sıklığı (Kaç kere, kaç saat, vb.)

- Maruz kalacak insanların yapısı (tecrübeli, eğitimsiz, yeni başlamış, yaş, fiziki güç, özürlü, vb.)

- Çevresel etkiler (ısı, ışıklandırma, alan, hava koşulları vb.)

- Konsantrasyon bozucu diğer etkiler

- Çalışma rejimi (vardiyalar, mesai, operasyonel baskılar vb.)

- Mevcut  kontrol önlemleri

ZARAR BÜYÜKLÜĞÜ İÇİN GÖZ ÖNÜNE ALINACAK KRİTERLER

- Kaç kişi etkileneceği

- Enerjinin Seviyesi (Voltaj, basınç, ısı, gürültü, kinetik enerji, potansiyel enerji vs.)

- Konsantrasyon (çok güçlü kimyasallar, çözeltiler, üst/alt patlama sınırları)

- Bir maddenin toksik etkisi

Örnek uygulamada Risk Değerlendirme Karar Metodolojisi 5’li matris sistemi seçilmiştir.

Zarar ve şiddet büyüklükleri risk analizi yapan tarafından şirketin verilerine göre değiştirilebilinir.

ZARAR BÜYÜKLÜĞÜ

| SONUÇ | DERECELENDİRME |
| --- | --- |
| ÇOK HAFİF | İş saati kaybı yok, ilk yardım gerektiren |
| HAFİF | İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren |
| ORTA | Hafif yaralanma, yatarak tedavi |
| CİDDİ | Ciddi yaralanma, meslek hastalığı |
| ÇOK CİDDİ | Ölüm, sürekli iş göremezlik |

OLAYIN ORTAYA ÇIKMA SIKLIĞI

| SIKLIK | DERECELENDİRME |
| --- | --- |
| ÇOK KÜÇÜK | Hemen hemen hiç |
| KÜÇÜK | Çok az (yılda bir kez) |
| ORTA | Az (Yılda birkaç kez) |
| YÜKSEK | Sıkça (ayda bir) |
| ÇOK YÜKSEK | Çok sık (haftada bir, her gün) |

RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

| RİSK SEVİYESİ | ÖNLEM |
| --- | --- |
| ÖNEMSİZ (1) | Hiçbir eylem gerektirmez. |
| DÜŞÜK(2-6) | Tamamen kaldırılması için sık kontrol ve gözlem yapılır. KABUL EDİLEBİLİR RİSK |
| ORTA(8-12) | Risk azaltmak için çaba gerektirir. ÖNEMLİ RİSK |
| YÜKSEK(15-20) | Risk azaltılıncaya kadar iş yapılmamalıdır. Risk devam etmekte olan işi içeriyorsa acil önlem alınmalıdır. KABUL EDİLEMEZ RİSK |
| ÇOK YÜKSEK(25) | Risk azaltılıncaya kadar iş yapılmamalıdır. Riski azaltmak mümkün değilse,iş yasaklanmış kalmalıdır. KABUL EDİLEMEZ RİSK |

RİSK TABLOSU

Bölüm:………………

| No | FAALİYET | İSG Tehlike ve Risk | Zarar Büyüklüğü | Olasılık | Risk Puan | MEVCUT ÖNLEMLER | İLAVE FAALİYET GEREKLİ Mİ? | İLAVE FAALİYETLER | YASAL ŞARTLAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Evet | Hayır |  |  |

Risk Değerlendirmesi Yapanlar

| İsim | Bölüm | Görev | İmza | Tarih |
| --- | --- | --- | --- | --- |

RİSKLERİN ÖNCELİK SIRASINA GÖRE KONTROL ALTINA ALINMASI

- Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak,

- Tehlikeli olanı az tehlikeli olanla değiştirmek

- Toplu koruma önlemlerini kişisel korunma önlemlerine tercih etmek

- Mühendislik önlemleri uygulamak

- Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak

Otogaz istasyonunda risk değerlendirmesi kapsamında bulunan bazı önemli kriterler:

  - LPG gaz istasyonunun yerleşiminin TS 11939 a uygun olması

  - Otogaz istasyon alanı park yerleri ve yaya yolları

  - Yangın söndürme sistemi ve donanımı

  - Otogaz istasyonu acil durum planları

  - Otogaz istasyonunda bulunması gereken ikaz levhaları

  - İstasyonda LPG tüpü doldurulmaması

  - Eğitimli ve sertifikalı personel çalıştırılması

  - Tankerlerin sahaya girmeden önce alev tutucu takması

  - Tankerlerin doluma başlamadan önce topraklanması

  - LPG Tankerleri ile ilgili ruhsat ve belgeler

  - Dispenser ve donanım kontrolü

  - Antistatik tabanlı ayakkabı ve eldiven kullanımı

  - Topraklama tesisatı kontrolü

  - Aydınlatma kontrolleri

RİSK DEĞERLENDİRMELERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ve GEREKTİĞİNDE REVİZE EDİLMESİ

Kuruluşta

- İş kazaları olduğunda,

- Sağlık gözetimi sonuçlarında olumsuz bulgulara rastlandığında, mevcut risk değerlendirmelerinin yeniden gözden geçirilmesi, kazanın veya meslek hastalığının bir daha görülmemesi için hangi tedbirlerin alınması gerektiğinin belirlenmesi gerekmektedir.

Bir değişiklik olmasa bile yeni risk kontrolü hedeflerinin konulabilmesi için risk değerlendirmelerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir

- Risk değerlendirmede Proaktif Yaklaşım’ın önemi büyüktür.

- Proaktif Yaklaşım; kuruluşta istenmeyen olayların ortaya çıkmasından önce, harekete geçerek, varsayım, öngörü, değerlendirme ve analizlere dayanarak koruma ve önleme tedbirlerini almayı gerektirir.

YÖNTEM 1

Risk= Olasılık x Şiddet

ŞİDDET DEĞERLERİ

| Şiddet Değeri | Açıklama |
| --- | --- |
| 1 | Önemsiz (yaralanma yok) |
| 2 | Minimum (İlk yardım gerektirebilecek yaralanma) |
| 3 | Orta (3 güne kadar iş kaybıyla sonuçlanabilecek yaralanma) |
| 4 | Ciddi (3 ila 28 güne kadar iş kaybıyla sonuçlanabilecek yaralanma) |
| 5 | Geçici iş göremezlik (28 günden fazla iş kaybıyla sonuçlanabilecek yaralanma) |
| 6 | Sürekli iş göremezlik (erken emeklilik gerektiren yaralanma) |
| 7 | Tek kişinin hayatını kaybetmesi |
| 8 | Birden fazla kişinin hayatını kaybetmesi |

OLASILIK DEĞERLERI

| Olasılık Değeri | Açıklama |
| --- | --- |
| 1 | Rakam verilemeyecek kadar çok ender |
| 2 | Her 10 ila 30 yılda bir |
| 3 | Her 10 ila 30 yılda birkaç kere |
| 4 | Yılda bir |
| 5 | Yılda birkaç kere |
| 6 | Ayda bir |
| 7 | Haftada bir |
| 8 | Günde bir |

RİSK MATRİSİ

| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
| 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 |
| 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 |
| 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 |

ÖNCELİK İNDEKSİ

| Risk Faktörü | Risk Tanımı | Gerekli Faaliyet | Öncelik |
| --- | --- | --- | --- |
| 48(64 | Kabul edilemez | Ya derhal ilave kontrolleri/faaliyet planını uygulayın veya faaliyeti durdurun | 5 |
| 28(22 | Yüksek risk | Faaliyet planını/ilave kontroller geliştirin ve uygulayın | 4 |
| 18(25 | Orta risk | Mevcut kontrolleri uygulayın ve faaliyeti izleyin | 3 |
| 5(16 | Düşük risk | Risk değerlendirmeleri kaydedildi. Faaliyeti izleyin. | 2 |
| 1(4 | Minimum risk | Risk değerlendirmeleri kaydedildi. Daha ileri bir faaliyete gerek yoktur. | 1 |

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Birim:

Faaliyet:

Tarih:

| TEHLİKELER | MEVCUT KONTROL TEDBİRLERİ | OlasılıkxŞiddet | Risk Faktörü | Öncelik | Faaliyet Planı Gerekli mi? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Evet | Hayır |

Değerlendirmeyi Yapan/lar:

Onaylayan:

Gözden Geçirme Tarihi:

YÖNTEM 2(RİSK DEĞERLENDİRME

(3 BOYUTLU MODEL)

FAALİYET HAKKINDA BİLGİ:

| Faaliyet: | Yer: |
| --- | --- |
| Tehlikeleri Tanımlayan: : | Tarih: |
| Tanımlanan Tehlike/Boyut: |

RİSK ANALİZ MATRİSİ (RİSKİN SEVİYESİ)

| Tanımlanan Tehlikeler | Risk Değerlendirme | Risk Puanı MxOxS | Risk Seviyesi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maruziyet (M) | Olasılık (O) | Sonuç (S) |  |  |

| TANIMLAR |
| --- |
| Maruziyet (M) | Olasılık (O) | Sonuç (S) | Risk Seviyesi* |
| Sürekli 10 Çok sık 6 Sık 3 Az sık 2 Ender 1 | Hemen hemen kesin 1.0 Çok muhtemel 0.6 Muhtemel 0.3 Az muhtemel 0.1 Ender 0.05 | Katastrofik 20 Büyük 10 Orta 5 Küçük 2 Önemsiz 1 | ÇY>20 Y>10 O 3(10 D<3 |

*Risk Seviyesi Açıklaması:

ÇY:	Çok yüksek/önemli risk, derhal önlem alınması gerekli, üst yönetim tarafından

detaylı bir planla yönetilmelidir.

Y:	Yüksek risk, üst yönetimin dikkatini gerektirir. Üst seviyelerde detaylı bir

araştırma ve yönetim planlaması gereklidir.

O:	Orta risk, yönetimin sorumluluğu tanımlanmalıdır. Spesifik izleme veya

müdahale prosedürleriyle yönetilmelidir.

D:	Düşük risk, rutin prosedürlerle yönetilmelidir.

YÖNTEM 3(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Not: * işaretli olan tehlikeler daha spesifik olarak değerlendirilmelidir.

Şimdi riskin genel değerlendirmesini belirlemek için aşağıdaki şemayı kullanınız.

5

4

3

2

1

0

1       2       3       4        5

Not: Orijinal risk değerlendirmesinin artık geçerli olmadığına dair şüphe uyandıran bir sebep olduğunda(kaza olması, faaliyetin/personelin/ekipmanın değişmesi, vb.) risk değerlendirmelerinin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.)

# Text boxes

Şiddet

Olasılık

- BÖLÜM/BİRİM:  …………………………………………….…………………………………….

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN:………………………İMZA:  ………..……….……………..

TARİH:………………………………GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ:………..…………….……

- GÖREVİN/PROSESİN/ALANIN KISACA TANIMI

- ÖNEMLİ ZARAR VEREBİLECEK HANGİ TEHLİKELER MEVCUTTUR?

| TEHLİKE | KONTROL LİSTESİ |
| --- | --- |
| 1 | Kayma, Tökezleme, Düşme Kişilerin Hareketi |
|  | İş ekipmanlarının kullanımı Engelli Girişler |
| 2 | Elektrik Tehlikeleri Engelli Çıkışlar |
|  | Isı veya kıvılcım kaynağı Aşırı Kalabalık |
| 3 | Tehlikeli Maddeler* Talimat Eksikliği |
|  | Gürültü Denetim Eksikliği |
| 4 | Toz ve Duman Stres |
|  | Mikro-organizmalar Kesici aletler/cam kullnımı |
| 5 | Mekanik Tehlikeler (sıkışma, dolaşma) |
|  | Elle taşıma* Ekranlı Araçlar* |

- KİMLER NE ŞEKİLDE ZARAR GÖREBİLİR? ?

| KİMLER/KAÇ KİŞİ ? | NASIL ZARAR GÖREBİLİRLER? ? |
| --- | --- |
| PERSONEL |  |
| SAYI: |  |
| diğerLERİ: (Taşeronlar, tedarikçiler, ziyaretçiler) |  |
| LÜTFEN BELİRTİNİZ |  |
| Sayı: |  |

- MEVCUT KONTROLLER

| KONTROLLER | KONTROL LİSTESİ |
| --- | --- |
| 1 | Bilgilenirme ve Talimat |
|  | Eğitim |
| 2 | Güvenli çalışma sistemi (tanımlayınız) |
|  | Kişisel koruyucu donanım (tanımlayınız) |
| 3 | İş güvenliği teknolojisi (makina koruyucuları, sensörler, vb.) |
|  | Ortam havalandırması, davlumbazlar |
| 4 | Planlanan önleyici bakım |
|  | Rutin izleme/ölçme/denetim |
| 5 |  |

- RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ      ( Değerlendirmenizi aşağıda işaretleyiniz )

| ZARARIN SONUÇLARI (DÜŞEY EKSEN) | ZARARIN OLMA OLASILIĞI(YATAY EKSEN) |
| --- | --- |
| 1 Küçük yaralanma | 1 Olması muhtemel değil, hiç karşılaşılmamış |
| 2 3 günün üzerinde yaralanma/hastalık | 2 Olması az muhtemel, ancak karşılaşıldığı biliniyor |
| 3 Ciddi yaralanma/geçici işgöremezlik/hastalık | 3 Olması muhtemel, olabileceği tahmin edilebilir |
| 4 Uzuv kaybı/ Sürekli işgöremezlik/yangın | 4 Olması çok muhtemel, geçmişte yaşanmış olaylar var |
| 5 Ölüm/patlama/toksik yayılım | 5 Olması çok çok muhtemel, bilinen risk |

Önemsiz(Ö)	Hiçbir faaliyete gerek bulunmamaktadır.

Düşük Risk(D) Durumu izlemeye devam ediniz

Orta Risk(O)	Ek kontrolleri tanımlayınız – 1 ay içinde değerlendirmelerinizi gözden geçiriniz ve uygulayınız

Yüksek Risk(Y)Ek kontrolleri tanımlayınız – 1 hafta içinde değerlendirmelerinizi gözden geçiriniz ve uygulayınız

Çok Yük.Risk(ÇY) Faaliyeti Durdurunuz – Ek kontrolleri

tanımlayınız –Uygulayınız( Değerlendirmeleri gözden geçiriniz ve yeni düzenlemeleri dikkatli bir şekilde izleyiniz.

## ÇY

## Y

## O

## D

## Ö

- GEREKLİ EK KONTROLLER

| KONTROLLER | KİM TARAFINDAN | NE ZAMAN |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |