- Çalışma Öncesi Yapılacak İşlemler;

- Kaynak yapılacak veya kesilecek iş parçaları işlem için hazır duruma getirilir. İşlem yapılacak kısımlarda bulunan boya, yağ, kir ortamdan uzaklaştırılır.

- Yapılacak işlem kesme işlemi ise işlem yapılacak bölge yanıcı ve kolay tutuşucu maddelerden tamamen temizlenmelidir.

- Kaynak için kaynak beki, kesme için kesme beki kullanılır.

- Kaynak işleminde kullanılacak bek seçiminde; bek üzerinde yazılı parça kalınlıkları göz önünde bulundurulur. Meme doğrudan kesme bekine, bek ise kabzeye takılır.

- Kesme bekinde kullanılacak olan meme seçiminde kesimi yapılacak parça kalınlığı göz önünde bulundurulur. Meme doğrudan kesme bekine, bek ise kabzeye takılır.

- Kullanılacak oksijen gazının basıncı kaynak için 2,5 Kg/cm2 ‘ye kesme işlemi için 5 Kg/cm2 ‘ye ayarlanır.

- Ayarlama işlemi yapma sırasında oksijen tüpü açılmadan önce manometre altında bulunan kelebek vida tamamen gevşetilir. Tüpün ventili açıldıktan sonra kelebek vida yavaş yavaş sıkılmak suretiyle istenilen basınç elde edildiğinde bırakılır.

- Oksijen tüpüne yakın olan manometre tüp içindeki basıncı, ikinci manometre ise hortumdan geçen gaz basıncını gösterir.

- Oksijen ve yanıcı gaz hortumları ile bağlantı yerlerinde kaçak olmamasına dikkat edilmelidir.

- Yanıcı gaz hortumu üzerine geri tepme denilen tehlikeli durumun ortadan kaldırılması için geri tepmeyi önleyici apareyin bulunmasına dikkat edilmelidir.

- Çalışma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar;

- Üflecin ilk olarak yakılmasında kable üzerinde bulunan oksijen gazı ventili çok az açılarak, yanıcı gaz ventili bir miktar açılır ve çıkan karışımı ateşe tutularak üfleç yakılır.

- Bek ucundaki alev çekirdeğinin normal görüntüde olabilmesi için ventilleri kısarak veya açarak ayarlama yapınız.

- Alevin çok sesli veya çok sessiz olması tercih edilmeyen durumdur.

- Çalışmalarınızda mutlaka renkli gözlük, gerekli hallerde eldiven ve deri önlük kullanınız.

- Çalışmalarınız sırasında yangın çıkma ihtimaline karşı tedbirli olunuz.

- Çalışma Sonrası Yapılacak İşlemler;

- Çalışmanız bitiminde kabze üzerindeki yanıcı gaz ventilini kapatınız.

- Bekinizi suya sokarak soğutunuz.

- Kabze üzerindeki oksijen gazı ventilini kapatınız.

- Yanıcı gaz tüpünün ve oksijen tüpünün ventillerini tüp üzerinden kapatınız.

- Hortumlar içindeki yanıcı ve yakıcı gazları bek ucundan atınız.

- Kelebek vidaları gevşetiniz.

- Hortumları temizleyerek düzenli bir şekilde tamburuna sarınız.

Bu talimat ve tutanağın tamamını anlayarak okudum. Bir suretini aldım. Diğer suretini de imzalayarak işyerine verdim. Bu tutanakta açıklanan kurallara aynen uyacağımı kabul ve beyan ederim. …./…./201….

TEBLİĞ EDEN 					TEBELLÜĞ EDEN

Adı ve Soyadı 	:				Adı ve Soyadı			:

İmzası 		:				Baba Adı			:

Doğum Yeri ve Yılı		:

T.C. Kimlik No			:

İmza				: