Faaliyetler için kullanılacak ekipman (sadece tezgah, kablo, uzatma kablosu, elektrikli el aletleri) kontrolleri Renk Kodlama Kontrol Takip Formu ile görevlendirilmiş yetkin çalışanlarca yapılır.

- Kontroller her ayın 1’inden 5’ine kadar olan süre içerisinde yapılacaktır.

- …………………… İnşaat ve tüm Alt İşverenlerinin kullanmakta oldukları elektrikle çalışan el aletleri, tezgahlar, uzatma kabloları aylık olarak kontrol edilecektir. Geçmiş döneme ait renk kodu bulunan ekipmanlar yetkin çalışanlara 1. maddede belirtilen süre kapsamında kontrol ettirilecektir.

- Grup sorumluları yardımı ile kaynak atölyesi (kaynak pense topraklama vb.), koltuk ambarları ve ana ambar gibi bölgelerde periyodik kontrolden geçmesi gereken ekipmanlar bulunduğu mevkide bir araya getirilir ve yetkin çalışanlarca kontrol edilir. Tezgahların kontrolünde elektrik kablosu, makine koruyucuları kontrol edilir.

- Kontrol sonrası eksiği veya sorunu olmayan ekipmanlara, aylara göre belirlenmiş renkli bant onay verilen ekipmanın üzerine (görünebilir, ekipman kullanımına sorun yaratmayacak yere) yapıştırılacaktır.

- Kontrol sonucu bantlanan ekipmanlara çalışabilir onayı verildiği kabul edilir ve çalışmasına müsaade edilecektir.

- Kontrollerde, gözlem ve denetimler sırasında eksiği, sorunu olduğu tespit edilen ekipman veya onay bandı olmayan ekipman ile çalışmaya izin verilmeyecektir. Ekipman derhal saha dışına çıkarılacaktır.

- İSGB/OSGB yetkilileri ile yetkin çalışanlar sahada periyodik kontroller yapacak ve bu kontrollerde uygun renk kodu olmayan veya bandın değiştirildiği kanaatine vardıkları (güvenli olmayan) ekipmanları sahadan çıkaracaklardır.

- Topraklama kontrolleri de bu grubun içinde yer almaktadır. Kontrol sonrasında kablonun iki ucuna o ayın rengini belirten renkteki işaretlemeyi yapacaktır.

- Çalışma kurallarına uymayanlar İSGB/OSGB ve yetkin çalışanlarca ………….. İnşaat proje yetkililerine bildirileceklerdir. Bu kişiler hakkında gerekli cezai işlemler başlatılacaktır.

- Kontroller kapsamında ……………. İnşaat ve Alt İşveren faaliyetleri için düzenlenen kayıtlar muhafaza edeceklerdir.

Sevk ve idaresinden sorumlu olduğum çalışanımı bu talimata uygun çalıştıracağımı, aksi halde meydana gelebilecek kazaların sonuçlarından sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Tebliğ eden:							            Tebliği alan:

İş Güvenliği Uzmanı 							Alt İşveren Yetkilisinin

Adı Soyadı:		     						Adı Soyadı:		   Tarih: 		              						Tarih:                                                                                                   İmza:		                						İmza: