- Makine haznesine alçıyı boşaltılacak makine üzerindeki su seviyesi ayar düğmesini kullanarak üretici talimatına uygun su ve alçı oranını ayarlanacaktır.

- Sıva, boya, badana ve kaplama işlerinde kullanılacak malzemeler şantiyede daha önceden belirlenen uygun düz zeminlerde ve güvenli bir şekilde depolanacak, güvenlik bilgi formlarındaki (GBF), kullanım, depolama ve boş kapların yok edilmesine ilişkin bilgilere uyulacaktır.

- Kapalı ortamlarda malzemelerin taşınacağı güzergâhlar temizlenecek ve döşeme üzerinde herhangi bir engel bulunmayacaktır.

- Alçı, sıva ve badana uygulamaları makine yardımı ile yapılıyorsa (hazır sıva makinesi, alçı püskürtme makinesi, harç karıştırma mikseri vb.) işe başlanmadan önce çalışanlara makineler hakkında eğitim verilecek, makinelerde bu konuda tecrübeli ustaların çalışmaları sağlanacak, makinalarda elektrik kaçağı olup olmadığı kontrol edilecektir.

- Makinelerin periyodik bakımları düzenli olarak yaptırılacak, bakımlarla ilgili raporlar şantiyede dosyalanacaktır.

- Çalışma sırasında makinelerde olabilecek aksaklıklarda, çalışanların makineye rastgele müdahale etmesi engellenecek ve durum derhal yetkili kişiye bildirilecektir.

- Kapalı ortamlarda boya işlerinde çalışanların çalışma saatleri ayarlanacak, uzun süre havasız ortamda çalışmalarına izin verilmeyecek ve çalışma ortamının havalandırılması sağlanacak, çalışanlara A tipi aktif kömürlü gaz maskesi taktırılacaktır.

- Dış cephelerin sıva, badana, boya ve kaplaması sırasında kurulan iskele, ‘Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik İle Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ’e uygun olacak ve iskelede çalışan ekibe iskelede güvenli çalışabilmeleri için gerekli iş sağlığı, güvenliği eğitimi verilecektir.

- Seviye farkı olan yüksek yerlerde yapılan çalışmalarda çalışanlara paraşüt tipi emniyet kemeri kullandırarak çalıştırılacaktır.

- Alçı, sıva, boya, badana ve kaplama imalatlarında çalışa herkes baret kullanacaktır.

- Alçı, sıva, boya, badana ve kaplama imalatları sırasında sıpa iskeleler yerine, uygun ebatta, üzerinde en az 80 cm genişliğinde çalışma alanı bulunan, tekerlekli, en az 2 tekerleğinde fren sistemi bulunan, 90 cm. yüksekliğinde sağlam (100 kg. yüke dayanabilecek) korkuluğa sahip ve basamaklı çalışma platformları kullanılacaktır.

- Dış cephe çalışmaları sırasında, aşağıda çalışanların veya geçenlerin üzerine malzeme düşmesine karşı, çalışma alanının altında gerekli önlemler (perde, paravan vb.) alınacaktır.

- İşyerine iyi uyumuş ve dinlenmiş olarak zinde bir şekilde gelinecektir.

- Uyuşukluğa neden olan bir ilaç kullanma durumunda yetkili amire ve saha İşgüvenliği Uzmanı’na bilgi verilecektir.

- Çalışırken yüzük, zincir, kolye vs. gibi takıları kullanılmayacaktır.

- Sarkıntılı, bol veya düğmelenmemiş elbiseleri giyilmeyecektir.

- Baretinizi çene bağını iptal etmeden, başınıza sıkıca oturacak şekilde ayarladıktan sonra şantiye sahası içerisinde takılı kalacaktır.

- Çalışırken sigara içilmeyecektir.

- Yaptığınız işe uygun iş eldiveni, iş ayakkabısı, maske ve koruyucu gözlük ile çalışılacaktır.

- Alçı, sıva, boya veya inceltici kimyasallar hakkında bilgi edinin, kullanımda güvenlik bilgi formlarında (GBF) yer alan bilgileri esas alarak hareket edin.

- Çalışma ortamında yeterli aydınlatmayı sağlanacak, aydınlatma ve ısınmada açık ateş kullanmayacaktır.

- Ekip halinde çalışırken iskele üzerinde belli bir yerde toplanılmayacaktır.

- İskele yakınında elektrik nakil hatları varsa önlem alınmasını istenecektir.

- Tabandan itibaren 3 metre ve üzerindeki yüksekliklerde, kayma ve düşme tehlikesi bulunan korkuluksuz yerlerdeki çalışmalarda, asansör ve dış cephe boşluklarında yapılan çalışmalarda kolonları tüm gövdeyi saran paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılacaktır.

- Emniyet kemerin tutma halatının kancasının takılacağı yer bulunamazsa, iki aks arasına düşey ve yatay yaşam halatı çekilecek ve kemerin kancasını bu halata takarak çalışılacaktır. Gerektiğinde düşey halata mobil düşüş tutucu aparatı takılacaktır.

- Yağışlı ve rüzgarlı havalarda gerekli önlemler alınmadan kaygan platform üzerinde çalışılmayacaktır.

- Çalıştığınız yerde asılı bulunan iş güvenliğiyle ilgili uyarı levhalarına uyulacaktır.

- Batıcı ve kesici el takımları çalışırken iş elbisesinin cebinde bulunmayacaktır.

- Kullanılacak seyyar el merdivenlerinin kaymaz, sağlam, temiz olması sağlanacaktır.

- Merdivenin kurulmasında kurma yön ve şeklinin emniyetli olmasına özen gösterilecek, merdivenin duvardan açıklığının merdiven boyunun en fazla ¼’ü olmasına dikkat edilecek, boşluk taraflarında seyyar merdivenleri kullanmak yasaklanacak, buralarda sehpa tipi korkuluklu iskeleler kullanılacaktır.

- Karşılaştığınız aksaklık, tehlike ve uyuşmazlıklar derhal ekip başına veya amirlere bildirilecektir.

- İş bitiminde kullanılan araç ve gereçleri toplanacak, temizlenecek ve bakımını yapılacaktır.

- İş bitiminde çevre temizliği yapılacaktır.

Sevk ve idaresinden sorumlu olduğum personeli bu talimata uygun çalıştıracağımı, aksi halde meydana gelebilecek kazaların sonuçlarından sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Tebliğ eden:							            Tebliği alan:

İş Güvenliği Uzmanı 							Alt İşveren Yetkilisinin

Adı Soyadı:		     						Adı Soyadı:		   Tarih: 		              						Tarih:                                                                                                   İmza:		                						İmza: