| VİNÇ FENNİ MUAYENE RAPORU |
| --- |
| Rapor tarihi:......./........./20.... RAPORU İSTEYEN KURULUŞUN Ünvanı:…………………………………………………………………. Adresi :..................................................................................................... |
| VİNCE AİT |
| ÖZEL BİLGİLER | TEKNİK BİLGİLER |
| Yapımcı firma : | Halat çapı : mm. |
| Üretim tarihi : | Halat uzunluğu : M. |
| Seri no : | Kaldırma yüksekliği : M. |
| Vincin cinsi : | Kaldırma hızı : m/sn. |
| Bulunduğu ünite : | Kaldırma Kapasitesi : Kg. |
| Kanca tipi : | Kanca ağız açıklığı : mm. |
| TEST’ E AİT BİLGİLER |
| İşletme ağırlığı : Kg. | Test ağırlığı : Kg. |
| YAPILAN KONTROLLAR SONUÇ |
| İşletme ağırlığının 1,5 katını etkili ve güvenli bir şekilde kaldırabilecek güçte frenleri varmıdır? |  |
| Manevra halatlarının dolaşmalarını önleyecek tedbirler fonksiyonelmidir.? |  |
| Alt ve üst limit sviç şalterleri çalışıyormu? |  |
| Çelik halatlar işletme ağırlığının en az 4 katına dayanabilecek güçtemi? |  |
| Yük Kancası, işletme ağırlığının 4 katını taşıyabilecek sağlamlıktamı? |  |
| Yük kancası en alt seviyede iken, halat, tambur üzerinde en az iki devir sarılı kalmışmı? |  |
| Üzerinde hareket ettiği rayların iki ucundaki takozlar vinci durdurabilecek özelliktemi? |  |
| Zincirlerin boylarında % 5 ten fazla uzama ve bakla veya halkalarında % 10 dan fazla aşınma varmı? |  |
| Halat’ta aşınma-yıpranma veya boyunda uzama varmı? |  |
| Yük kancasında emniyet mandalı varmı? |  |
| Kanca ağzında % 25 den fazla kalıcı şekil değişikliği varmı? |  |
| Yüklü halde kaldırma-durdurma fren kontrolü |  |
| “ “ indirme- “ “ |  |
| Diğer kontrollar |  |
| ÖNERİLER:1- 2- 3- |
| SONUÇ: Yukarda özellikleri yazılı vincin tarafımdan yapılan fenni muayenesi sonunda, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun olduğu görülmüş olup ....../......./........... tarihinde periyodik kontrolü yapılması şartıyla ÜÇ AY boyunca emniyetli bir şekilde kullanılmasında bir sakınca olmadığına dair iş bu rapor tanzim edilmiştir. |
| ÜNİTE YETKİLİSİNİN ; Adı soyadı : Görevi : İmzası : | KONTROLÜ YAPANIN ; Adı soyadı : Ünvanı : Diploma no : Oda sicil no : İmzası : |