- Kuru kimyevi tozlu taşınır tipteki yangın söndürücülerinin, ayda bir kontrolü yapılacaktır.

- Yangın söndürücüleri gereken ve kolay erişilebilir yerlere konulup, belirgin tarzda işaretlenecektir.

- Tamamen dolu halde ve çalışır durumda saklanacaktır.

- Standartlara uygun yangın battaniyeleri sağlanıp, ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere açık ve erişilebilir yerlerde saklanacaktır.

- Yangın söndürücü sayısı; korunacak alanın her noktasından en yakın söndürücüye ulaşım mesafesi 30 metreyi aşmayacak şekilde belirlenecektir.

- Çok katlı binalarda en az bir yangın söndürücü, her merdiven başına yerleştirilmiş olacaktır.

- Beşten fazla tutuşabilir veya yanabilir sıvı varilleri bulunan bir alanda 15 metre mesafede bir yangın söndürücü bulunacaktır.

- Depolama alanlarındaki yangın söndürme araçları mevcut tehlikeye uygun olarak tasarlanacaktır.

- TSE normlarına uygun yangın söndürücüler kullanılacaktır.

- Yangın anında ateşin o anda patlayıcılar ile temas tehlikesi bulunan yerlerde, yangınla mücadele edilmeyecek, bütün çalışanlar güvenli bir bölüme götürülecek ve yangın mahalline üçüncü kişilerin girmesi engellenecektir.

- Her iş makinesi, kamyonlar ve binek otolar ya kuru kimyevi tozlu ya da karbondioksit gazlı yangın söndürücü ile donatılacaktır.

- Bekçi veya diğer güvenlik görevlileri çalışma bittikten sonra sık sık bina ve depo alanları etrafında ve arasında gezmeleri koordine edilecektir.

- 10 veya daha fazla kişilerin bulunduğu her yerde bekçi hizmeti olacaktır.

- Yanabilir malzemelerin bulunduğu yerlerde yapılan kaynak işleri, kızgın metal veya açık alev gibi ateş tehlikesine maruz kalma son bulduktan sonra da en az bir saat bu yerde kalınacaktır.

- Yangın söndürücülerin önü onlara ulaşılmayı engelleyecek herhangi bir malzeme ile kapatılmayacaktır.

- Sigara içilmesi yasak olan yerlerde sigara içilmesi, ateş yakılması, açık alevli cihaz kullanılması ve kaynak yapılması yasaklanacaktır.

- Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler talimatlara uygun olarak depolanacak ve güvenlik tedbirleri alınacaktır.

- İşyerinde meydana gelecek veya gelmiş en küçük bir yangının bile yetkililere haber verilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

- Mesai bitimlerinde açıkta yanıcı veya parlayıcı herhangi bir malzeme bırakılmayacaktır.

- Geceleri kullanılmayacak olan elektrik sisteminin şalterleri kapatılacaktır.

- Akaryakıt, gaz kaçakları, yağ döküntüleri vb. yangına neden olabilecek sızıntıların yetkililere bildirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

- Benzin, tiner vb. maddelerle kesinlikle iş elbiselerindeki lekeler çıkartılmayacaktır.

- Koğuşlarda giyecek, havlu vb. kurutmak amacıyla sıcak boru veya kaloriferlerin üzerine asılmayacaktır.

- Herhangi bir nedenle kullanılmış yangın söndürücü tüplerin yenilenmesi için yetkililere haber verilecektir.

- Araçlara akaryakıt ikmalini önceden tayin edilmiş yetkilisi yapacaktır. İkmal yaparken asla sigara içilmeyecek, kibrit, çakmak ve cep telefonu kullanılmayacaktır.

- Benzin, mazot, alkol, eter vb. yanıcı ve parlayıcı maddeler temizlik ve diğer maksatlar için zorunlu olmadıkça kullanılmayacaktır. Bu maddelerle bulaşmış üstüpü, bez gibi parçalar herhangi bir yere gelişigüzel atılmayacaktır.

- Mesai bitiminde işyerleri terk edilmeden önce yangına sebebiyet verebilecek elektrikli cihazlar, lambalar, sigara küllükleri, çöp kutuları kontrol edilerek gerekli önlemeler alınacaktır.

- Kullanılan elektrikli cihazlar topraklanarak kullanılacak ve bu cihazlar topraklaması olmayan prizlerde kullanılmayacaktır.

- Elektrik motorları, panolar, trafolar, kablolar gibi elektrik tesisatı yangınına sebebiyet verebilecek yanıcı toz ve maddelerden korunacaktır.

- Elektrik panoları daima kapalı tutulacaktır.

- Tehlikeli durumlarda panoların önünde onlara ulaşmayı engelleyecek hiçbir engel bulundurulmayacaktır.

Ofis ve Yatakhanelerde Olması Gerekenler;

- Isı ve/veya Duman Detektörleri

- Otomatik Yangın Alarmlar

- Yangın Söndürme Cihazları

- Acil çıkış levhaları

İşyerlerinde Olması Gerekenler;

- Yanıcı malzemeler, enerji kaynaklarından uzakta, güvenli yerlerde (özel dolaplarda) tutulacaktır.

- Kullandığınız maddelerin kimyasal özellikleri öğrenilecektir (yanıcı maddeler hakkında bilgi edinin).

- Yangın söndürücü ve hortumlarının, manuel yangın alarmlarının önleri diğer malzemelerle kapatmayacaktır.

- İş yerlerini, temiz ve düzenli tutulacaktır.

- Elektrikli cihaz ve kabloları, kullanmadan önce kontrol edilecek, hasarlı ise kullanılmayacaktır.

- İş yerlerindeki, acil çıkışların yerlerini öğrenilecektir.

- En yakın manuel yangın alarm düğmesinin yerini öğrenilecektir.

- En yakın yangın söndürücünün yerini öğrenilecektir.

- Yangının küçük olması durumunda, kendi imkanlarınızla söndürmeye çalışabilirsiniz. Büyük olması halinde ise, manuel alarmı devreye sokulacak ve telefonla yangın ihbar edilerek, en yakın toplanma noktasına hareket edilecektir.

- Toplanma noktasında, görevlinin talimatlarını izlenecektir.

- Altı ayda bir düzenlenen yangın tatbikatlarına katılınılacaktır.

- Acil çıkış kapıları, yerleri, net bir şekilde belirtilmiş olacak ve çıkış yolları üzerinde engel bulundurulmayacaktır.

Yangın Sırasında Yapılacaklar;

- Kurtarma – tehlikedeki kimseleri kurtarılacaktır.

- Alarm – “yangın”/ “kırmızı kod” diye bağırarak, yangın alarmına basılacak ve telefonla ihbarda bulunulacaktır.

- Hazırlık – pencere / kapıları kapatılacaktır (kapıları kilitlemeyin).

- Söndürme / tahliye – küçük yangınlar söndürmeye çalışılacak. Aksi halde bulunulan yer terk edilecektir.

Yangın Söndürücü Nasıl Kullanılır;

- Yangın söndürücünün tipini ve yangına uygunluğunu kontrol et.

- Pimi çek, aleve 3 metre (maksimum) kadar yaklaş.

- Söndürücüyü, alevin altına doğrult.

- Mandala basarak, sağa sola doğru hareket ettir.

Personelin Bilmesi Gereken Kurallar;

- Her kısım personeli kendi sahasındaki yanabilecek maddeleri (katı, sıvı, gaz)ve yangın çıkabilecek yerleri ve yangınla mücadelede kullanabileceği malzemelerin neler olduğunu bilecektir.

- Her kısım personeli kendi sahasındaki yangınla mücadele teçhizatının yerlerini durumunu ve bu teçhizatın kullanılmasını bilecek, boşalmış veya arızalı bir cihaz gördüğünde derhal iş güvenliği uzmanına bildirecektir.

- Her kısım personeli kendi sahasındaki hidratları, devre kesici vanaların yerlerini  öğrenecektir.

- Çalışanlar acil durum telefonlarını ve en yakın alarm kutusunun yerini bilecektir.

- İlgili bölümün ön müsaadesi olmadan, yangın boru ve dolaplarında ve yangın söndürme cihazlarının bulunduğu yerlerde, yangın alarm butonlarında ve yangın pompalarında hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacaktır.

- Yangın devresi suyu yangının dışında hiç bir yerde, herhangi bir amaç için kullanılmayacaktır.

- Sigara ve izmaritler uygun kül tablasına veya sahalardaki metal izmarit kutusuna atılacaktır. Normal çöp kutularına kesinlikle sigara izmariti atılmayacaktır.

- Yağlı atıklar, üstüpüler, kimyasala bulaşmış atıklar, tanımlı ve ağızları kapanabilen metal kaplarda muhafaza edilecektir.

- Çalışma alanları mesai bitiminde terk edilirken küllükler ve çöp sepeti kontrol edilecek, elektrik ve aydınlatma gerekirse kapatılacaktır.

- Yangın konusundaki uyarıcı işaret ve levhalara uyulacaktır.

- Yanıcı maddeler işletme içerisinde gelişi güzel etrafa konulmayacak, o iş için ayrılmış yerlerde muhafaza edilecektir.

- Çöp sepetlerine yanmakta olan kibrit veya sigara atılmayacaktır.

- Sigara izmaritleri mutlaka söndürülecek ve küllüklere konulacaktır.

- Şantiyede izinsiz elektrik ocağı kullanılmayacaktır.

- İşyeri çıkışlarına (kapı ve geçitlerde) herhangi bir engel konulmayacaktır.

- Yangınla mücadele malzemeleri, her an kullanılabilir durumda olmaları için periyodik olarak kontrol edilecektir. Görülen eksik ve arızalar derhal giderilecektir. Bu malzemeler birimlerce kullanıldığında durum derhal iş güvenliği uzmanına bildirilecektir.

- Yangınla mücadele malzemelerinin önleri kullanılmalarını engelleyecek malzemeler ile  kapatılamayacaktır.

- LPG tüplerinin depolama sahası içine yanıcı malzeme bulundurulmayacaktır.

Yangınla Mücadele;

- Yangın türüne ve yanmakta olan maddelerin cinsine göre mücadele yöntemi yangın söndürme çalışmalarını yürütmekle görevli ekip tarafından saptanacak ve çalışmalar ona göre yürütülecektir.

Yangın Sınıfları

- A SINIFI YANGINLAR; Metal harici katı madde yangınları (Odun, kömür, kağıt, kumaş, lastik, plastik gibi yanıcı katı madde yangınlarıdır)

- Bu tür maddelerin yangınlarında en etkili söndürme aracı sudur.  Su püskürtülüp sis haline getirilerek kullanacaktır.

- Karbondioksitli veya kuru kimyasal tozlu söndürücü kullanılması zorunluluğu olduğunda söndürme işlemine tekrar tutuşma olmayacağından emin olana dek devam edilecektir. Mümkünse su temin edilerek (en azından kovalarla) yanmakta olan yere dökülecektir.

- B SINIFI YANGINLAR; Yanıcı sıvı madde yangınıdır  (benzin, gazyağı, alkol, tiner,  makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran, asfalt v.b. yangını)

- Bu tip küçük yangınlar kuru kimyasal tozlu söndürücülerle söndürülecektir. Sis halinde su kullanılarak da bu tip yangınlar söndürülebilir.

- Hafif petrol ürünlerinin sebep olduğu büyük yangınların söndürülmesinde köpük kullanılacaktır.

- Köpük kullanılırken dikkat edilecek nokta köpüğün yanan yüzey üzerine düzgün bir şekilde yayılmasıdır.

- Yanmakta olan petrol ürünlerinin üzerine kesinlikle basınçlı su sıkılmaz.  Basınçlı su ürünün (petrol ürünü) etrafa dağılmasına ve yangının büyümesine sebep olur.

- Su kullanılacaksa mutlaka sis haline getirilerek kullanılacaktır.

- C SINIFI YANGINLAR; Yanıcı gaz maddeler yangınlarıdır. (LPG, Propan, Bütan, Asetilen, Hidrojen, v.b. yangınları)

- Hemen söndürülmesi gereken diğer birçok yangın çeşidinden farklı olarak, gaz yangınlarının söndürülmesinde uyulacak genel kural önce gaz akışını kesmek, sonra söndürmektir. Bu nedenle, gaz yangınını derhal söndürmeye kalkışılmaz, gaz akışı kesilene kadar yanmasına izin verilir.

- Bu arada, gaz kesilerek yangın söndürülünceye kadar, yakınındaki yanabilir maddelerin, yanan gazdan yayılan ısıyı absorblayarak tutuşmasını önlemek için olanaklı ise uzaklaştırılacak veya çevre su ile soğutularak korunacaktır. Eğer akan gazı kesecek, vanayı kapamak için, yangının söndürülmesi mutlaka gerekiyorsa, çok kısa bir sürede (anbean) gaz alevleri söndürülerek vana kapatılacaktır.

- Gaz alevleri karbondioksitli ya da diğer tip söndürücülerle söndürüldüğünde, yanmamış gaz akmaya devam ederse, çok büyük bir olasılıkla, hava ile patlayıcı bir karışım yaparak, herhangi bir tutuşturma kaynağına eriştiğinde patlamaya neden olur. Bu patlama ise, gazın yanmasından dolayı oluşabilecek zarardan çok daha fazla bir zarar meydana getirebilir.

- D SINIFI YANGINLAR; Yanıcı metal yangınları (Magnezyum, sodyum, potasyum gibi yanıcı metal yangınlarıdır)

- Söndürme yoğun su ile yapılacaktır

- Söndürmede köpük, kuru kimyasal toz kesinlikle kullanılmayacaktır.

- E SINIFI YANGINLAR; Elektrik kaynaklı yangınlar

- Bu tip yangınların söndürülmesinde karbondioksitli veya kuru kimyevi maddeler içeren söndürücüler kullanılacaktır.

- Devredeki elektrik akımı kesilmeden yangına asla su sıkılmayacaktır.

- Elektrik akımı kesildikten sonra su kullanılabilir olacaktır.

Yangının Mesai Saatleri Dahilinde Olması Durumunda;

- Yangını ilk gören kişi mevcut haber verme sistemlerini (çan, zil, telsiz, telefon vb) harekete geçirmekle beraber ilk önce güvenlik görevlilerine yer ve durumu bildirecektir. Güvenlik görevlileri acil durum ekiplerini ve itfaiyeyi haberdar edeceklerdir. Yangının çıktığı ünite personeli ve diğer ünitelerdeki personeller kendi ünitelerini tehlikeye sokmadan ünitelerdeki yangın söndürme tüplerini ve gerekirse yangın söndürme hortumlarını kullanarak yangına müdahale edeceklerdir. Bu arada haberi duyan yangın söndürme ekibi kendilerine ait araç ve gereçleri alarak derhal olay yerine hareket edecek ve yangına müdahale edecektir. Yangın mahallinde ise söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri kendi görevlerini yapacaklardır.

- Yangın mahallinde yangında öncelikle kurtarılması gereken evraklar mevcutsa personel kendi hayatını riske atmadan evrakları yangın mahallinden uzaklaştıracaklardır.

Yangının Mesai Saatleri Dışında Olması Durumunda;

- Yangını ilk gören kişi mevcut haber verme sistemlerini (çan, zil, telsiz, telefon vb) harekete geçirmekle beraber ilk önce güvenlik görevlilerine yer ve durumu bildirecektir. Güvenlik görevlileri acil durum ekiplerini ve itfaiyeyi haberdar edeceklerdir. Ayrıca talimatı uygulamakla görevli amir ve diğer ilgililer telefon, vasıta vb. araçlar vasıtasıyla olay yerine çağrılacaktır. Yangının çıktığı ünite personeli ve diğer ünitelerdeki personeller kendi ünitelerini tehlikeye sokmadan ünitelerdeki yangın söndürme tüplerini ve gerekirse yangın söndürme hortumlarını kullanarak yangına müdahale edeceklerdir. Yangından haberdar olan ekip amirleri ile yangın söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri yangın sahasına en seri şekilde giderek görevlerini yapacaklardır. Yangın mahallinde yangında öncelikle kurtarılması gereken evraklar mevcutsa personel kendi hayatını riske atmadan evrakları yangın mahallinden uzaklaştıracaklardır.

Sevk ve idaresinden sorumlu olduğum personeli bu talimata uygun çalıştıracağımı, aksi halde meydana gelebilecek kazaların sonuçlarından sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Tebliğ eden:							            Tebliği alan:

İş Güvenliği Uzmanı 							Alt İşveren Yetkilisinin

Adı Soyadı:		     						Adı Soyadı:		   Tarih: 		              						Tarih:                                                                                                   İmza:		                						İmza:

# Text boxes

Bu bileşenlerden bir tanesi olmadığında, yangın devam edemeyecektir.

Yangın, «yangın Üçgeni’nde» yer alan bileşenlerin birinin yok edilmesi veya azaltılması ile önlenebilir!

MANDALA BAS!

PİM’İ ÇEK!