- Yüksek gerilim hattı yakınında çalışma sırasında en az 5 metrelik (*) açıklık bırakarak çalışılacaktır.

- Mobil vinç, kamyon damperi ya da herhangi bir sivri uçlu malzeme ile çalışma yapılmayacaktır.

- Yüksek gerilim hattı yakınlarında özellikle yağmurlu havalarda zemin çalışmalarında uzatma kablolarını rulo haline getirmeden çalışılacaktır.

- Yüksek gerilim hattı yakınlarında ucu açık ya da herhangi bir uzatma kablosu rulo yapılmayacak ve/veya taşınılmayacaktır.

- Şantiyelerde kullanılan yüksek bomlu vinçlerin ve beton pompa makinelerinin inşaat yakınındaki enerji hatlarına yaklaşma tehlikesine karşı gereken tedbirler alınmadan çalışılmayacaktır.

- Çalışma alanına uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılacaktır.

- Her hangi bir aksaklık fark edildiğinde şantiye yönetimine haber verilecektir.

- Uygun olmayan hava koşullarında çalışma yapılmayacaktır.

- Çalışma yapılması için şantiye yönetiminde gerekli izinler alınacaktır.

- Vinç tahdit alanı tehlikeli bölge olarak isimlendirilen alana girmeyecektir.

- Vinç bomunu aşağıdaki şekillerde görüleceği gibi direğin belirtilen noktasından fazla bir şekilde uzatmayacaktır.

- Güvenli mesafe havanın durumuna göre değişmekle beraber 5 ila 9 metre arasında değişmektedir.

- Her türlü güvenlik tedbirleri alınmadan herhangi bir işe çalışanlar girişmeyecektir.

- Kişiler, görev veya çalışma güzergahı haricindeki çalışma alanına izinsiz girmeyecektir.

- Yetkili amirin bilgisi dışında tehlike uyarı levhaları yerleri değiştirilmeyecektir.

- Çalışma sahasında uyarı ve tehlike levhalarına kesinlikle uyulacaktır.

(*)  yüksek gerilim hatlarında her 1 kilovolt için dokunma olmaksızın 1 cm atlama eşiği bulunmaktadır.

Oluşabilecek Kaza Senaryoları

| Beton pompası yüksek gerilime değiyor ve pompa yakınında çalışan personel akıma kapılıyor. | Mobil vinç yükü kaldırırken YG hattına güvenli mesafede bulunmuyor. Bom YG çarpıyor ve kaza gerçekleşiyor. | İş makinası YG altında çalışıyor. Bom hatta çarpıyor. Elektrik kesintisi yaşanıyor. |
| --- | --- | --- |

Sevk ve idaresinden sorumlu olduğum personeli bu talimata uygun çalıştıracağımı, aksi halde meydana gelebilecek kazaların sonuçlarından sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Tebliğ eden:							            Tebliği alan:

İş Güvenliği Uzmanı 							Alt İşveren Yetkilisinin

Adı Soyadı:		     						Adı Soyadı:		   Tarih: 		              						Tarih:                                                                                                   İmza:		                						İmza: